Предложение

| № | Продукт | Количество | Цена за единицу | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RY-320 флексографская печатная машина для печати этикеток с водорастворимой печатной краской (включая 5 цветов 5 IR сушилок 1 система ламинирования 1 бар поворачивания 1 гид рулонной бумаги 1 станция высечки 1 сбор отходов 12 печатных цилиндров 4 цилиндра рифленого ролика ) | 1 шт | USD27500.00 | USD27500.00 |
| Общая сумма: | USD27500.00 |

1)RY320 флексографская печатная машина с 5 цветами .

Скорость печати :около 10м/мин-80м/мин

Макс. печатных цветов: 6

Макс. ширина рулонной бумаги : 330мм

Макс. ширина печати: 320мм

Макс.диаметр размотки: 650мм

Макс. диаметр намотки:600мм

Длина печати: 175-380мм

Точность допечатывания (мм): ±0.15мм

:Размер упаковки: 14 CBM

Вес брутто: 4000кг

Вес нетто: 3500кг

Главная мощность: 380В/переменный ток (3 фаза)50Гц

Регулировка натяжения (размотка): Япония

Регулировка натяжения (Намотка): Китай

Главный мотор : Китай

Преобразователь: Тайвань

Печатный цилиндр: 3 комплекта * 5 = 15 шт (57 зубов до 120 зубов)

Рифленый ролик : 5шт (300 строк до 1000 строк)

Машина с гидом рулонной бумаги , баром поворачивания, оберткой отходов.

- Печатный ролик: 3 комплекта, размер зависит от пользователя от 57 зубов до 120 зубов .

- Цилиндр рифленого ролика:  1 комплект, линии могут быть выбраны от 200 до 1000 пользователем.

3) Монтажная машина: 1 комплект

4) Бар поворачивания : 1комплект

5) Регулятор натяжения размотки: 1шт Mitsubishi из Японии

6) Преобразователь: 1шт Тайвань

7) Регулятор натяжения намотки: 1 шт сделано в Китае

8) Магнитный тормоз :3 шт Китай

9) электромагнитный клапан: 2 шт Япония

10) Инвертор:  Тайвань

11)Автоматически остановиться при отсутствии бумаги

12) Машина остановится автоматически, когда бумага сломана

13) Контактор: Schneider из Франции

14) Время воспроизведения : 1шт Тайвань

15) Твердое воспроизведение: 2шт Япония

16) Регулятор температуры: Китай

17) Все воздушные выключатели: Schneider из Франции

18) Другие поводки низкого давления из Schneider? Франция / Китай

Все ролики имеют дело с высокой температурой .

Особенности:

1) Главный мотор принимает импортированный инвертор для управления бесступенчатого регулирования скорости .

2) Печатные блоки оснащены с группой инфракрасных сушилок соответственно .

3) Каждая IR сушилка для печатного блока .

4) Можно управлять подачу и намотку при помощи тормоза магнитных частиц и сцепления .(Японский Mitsubishi автоматический регулятор натяжения ).

5) Размотка и перемотка использует держатель воздушного сердечника .

6)Один штук поворотная станция .

7) Принять керамический рифленой ролик , который предлагает прочность , износостойкость и коррозионную стойкость , а также более эффективно на производстве за счет уменьшения времени для изменения роликов .

8) Печатный блок может зарегистрироваться в 360 градусов . Каждое печатающее устройство может быть независимо соединить передачами и отпустить для того , чтобы остальные блоки могут продолжать печать .

9) Краской ролик будет автоматически спускаться барабан , когда пресс остановиться и вращаться при низкой скорости , чтобы сохранить чернила от сушки .

10) Размотка бумаги , печать , ламинирование , роторная высечка , удаление отходов и перемотка могут быть обрвботаны в один проход .

Он характеризуется широким применением, высокой скоростью печати и высокой экономической эффективностью , чернил не будет загрязнять окружающую среду. Так что вот это идеальная печатная машина для безнеса , Tag и чувствительных этикеток высокого давления.

Образцы:

2) Другие информации:

A. Упаковка: деревянный ящик для доставки по морю .

B. Гарантия качества: гарантия в течение одного года от B / L даты. Если машина нуждается в ремонте в течение этого периода, продавец должно направить технику стороне покупателя во времени. Но покупатель несет все расходы на время ремонта.

C.Условия торговли : FOB Вэньчжоу, должно следовать международных правил для точного определения торговых терминов (INCOTERMS 2000), предоставлены Международной Торговой Палатой (ICC)

D.Оплата: 30% T/T оплаты в качестве аванса, 70% T/T оплачивается перед доставкой .

E.Срок поставки: 40 дней с момента получения 30% T / T оплаты.

F.Страхование:  покупатель нести отвественность за это

G. Расходы для монтажа и тестирования машины : Продавец будет отправить инженера в сторону покупателя вовремя , когда машины прибывают в место покупателя .Покупатель оплачивает все расходы, включая туда и обратно авиабилеты, питание и проживание в период тестирования машины.

H.Время установки и испытания машины на стороне покупателя: 5 дней

Срок действия данного предложения 30 дней .

Если вам нужно больше информации , свяжитесь с нами пожалуйста .

С уважением

Jared Lin,