Cótización

| Número | Mercancía | Cantidad | Precio unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2. | Máquina de impresión flexográfica de etiquetas con tinta a base de agua RY-320 (se incluye 6 colores 1 sistema de laminado 1 bar de turno 1 guía de web 1 estación de troquelado 1 recogida de residuos 18 cilindros de impresión 6 cilindros anliox) 6 Secadora de intercambio chino UV/IR | 1 unidad 1 unidad | USD33500.00 USD3500.00 | USD33500.00 USD21000.00 |
| Valor total: | USD54500.00 |

1) Máquina de impresión flexográfica con 6 colores RY320

Velocidad de impresión: alrededor 10m/min-80m/min

Color máximo de impresión: 6

Ancho de rollo máximo: 330mm

Ancho máximo de impresión: 320mm

Diámetro de desbobinado máximo: 650mm

Diámetro máximo de rebobinado:600mm

Largo de impresión: 175-380mm

Precisión de sobreimpresión (mm): ±0.15MM

:Tamaño de empacado: 14 CBM

Peso bruto: 4000kgs

Peso neto: 3500kgs

Potencia principal: 380V/AC(3 fase)50HZ

Control de la tensión (desbobinado): Japón

Control de la tensión (rebobinado): China

Motor principal: China

Transductor: Taiwan

Cilindro de impresión: 3set*6=18pcs (57 dientes a 120 dientes)

Rodillo Anilox: 6pcs (300 líneas a 1000 líneas)

La máquina con guía de web, bar de turno, empaque de residuos

1) Rodillo de impresión: 3sets, el tamaño es determinado por el usuario de 57 dientes a 120 dientes

2) Cilindros anilox:  1set, las líneas pueden ser elegidos de 200 a 1000 por el usuario.

3) Máquina de montaje: 1 set

4) Bar de turno: 1set

5) Controlador de tensión de desbobinado: 1pieze Mitsubishi de Japan

6) Transductor: 1pc Taiwan

7) Controlador de tensión de rebobinado: 1pieze hecho en China

8) Frenos de potencia magnética:3pcs  China

9) Válvula electromagnética: 2pcs Japan

10) Inversor: Taiwan

11) Parada automática cuando carecen de papel

12) Máquina parada automática cuando el papel roto

13) Contactor: Schneider France

14) Tiempo de repetición: 1pc Taiwan

15) Respuesta sólida: 2pcs Japan

16) Controlador de temperatura: China

17) Todos los interruptores de aire: Schneider France

18) Otros cables de baja presión Schneider? France/ China

Todos los rodillos son trato con temperatura alta.

Características:

1)  El motor principal adopta el inversor importado para gobernar una regulación de velocidad sin pasos.

2) Las unidades de impresión están equipadas con un grupo de secadores de infrarrojos respectivamente.

3) Cada dispositivo secador IR de la unidad de impresión

4) Alimentación y rebobinar son controlados a través del embrague y freno de partículas magnéticas

(controlador de tension automático Japanese Mitsubishi).

5) Desbobinador y rebobinador adoptar titular de núcleo de aire.

6) Estación rotatorio de una unidad

7) Adopta rodillos anliox de cerámica que ofrece durabilidad, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión, también es más eficiente en la producción, reduciendo los tiempos de cambio de rodillos.

8) La unidad de impresión puede registrarse en 360 grados. Cada unidad de impresión puede orientarse independientemente y aflojar para tener el resto de las unidades continúan la impresión.

9) El rodillo que entinta será automáticamente impresión cuando pulse stop y girar a baja velocidad para guardar la tinta se seque.

10) Desenredo de papel, impresión, laminado, troquelado rotativo, eliminación de desechos y rebobinado pueden procesarse en una sola pasada. Se ha caracterizado por el uso amplio, impresión rápida velocidad y tinta de alta eficiencia económica no contaminarán el medio ambiente. Así que es una máquina de impresión de idea para la forma de negocio, etiqueta y high-end presión sensible etiqueta.

Sample:

2) Otra información:

A. Empacado: caja de madera digno del mar

B.Garantía de calidad: dentro de un año garantía desde la fecha de B/L. Si la máquina necesita reparar dentro de este período, el Vendedor deberá despachar a técnico al lado del comprador en el tiempo. Pero el comprador asumirá todos los gastos durante el período de reparación.

C. Término del comercio: FOB Wenzhou, estarán sujetos a las normas internacionales para la interpretación de términos comerciales (INCOTERMS 2000) proporcionado por la cámara de comercio internacional (CCI)
D.Forma de pago: 30% T/T como depósito, 70% T/T de saldo antes de enviar la mercadería.

E.Plazo de entrega:40 días después de recibir el 30% T/T de depósito.

F. seguro: al por cubierto por el comprador

G. Gastos de instalación y pueba del equipo: El vendedor despachará al ingeniero al lado del comprador en el momento cuando llegan las máquinas en el lugar del comprador. El comprador paga todos los gastos incluidos el ticket de ida y vuelta, alimentación y alojamiento durante el periodo de prueba en la máquina.

H. Tiempo de instalación y prueba de máquina en el lado del comprador: 5 días

La cotización es es válida para 30 días.

Si usted necesita saber mas información, díganos por favor.

Saludos.

Jared Lin,