LB1000型

强制式沥青混合料搅拌设备

使

用

说

明

书

说明

由于产品技术不断改进，本使用说明书将会随时修改，恕不另行通知，请于谅解

设备操作员，应经厂家培训合格后方能上机操作。操作之前，应熟读本使用说明书。

任何违反操作规程的操作都可能使设备不能正常工作，甚至导致设备出现故障。

请维护电力设施并保持电压的稳定，电压不稳定会影响设备的正常使用。

目              录

一、概述

二、主要性能参数

三、工作原理

四、系统的主要组成与作用

五、使用与操作

六、维护与保养

七、安全须知

- 概述

LB1000型强制间歇式沥青混合料搅拌设备---采用传统间歇式强制搅拌工艺，将石料、沥青加热到一定温度，按一定的比例将石料、沥青、矿粉混合搅拌，生产出各种规格的沥青混合料。它具有配比准确，拌合均匀、除尘效果良好等优点，广泛用于修筑高等级公路、机场、港口、货场、广场等工程。

该设备是在国内外搅拌设备的基础上，结合中国国情而研制开发的具有国内先进水平的新型产品。整机采用了拆装式积木结构；控制系统采用了先进的工控机+PLC（可编程控制器）技术。配套的关键件、电器元器件均为国内外品牌产品。

LB1000型强制式沥青混凝土搅拌设备具有安装转场方便，性能稳定可靠、技术先进，品质优良等优点。

该搅拌设备由以下八大系统组成：1、石料供给系统 2、矿粉供给系统 3、烘干筒及煤燃烧系统 4、沥青供给泵及与其连接的管道系统 5、拌合楼总成6、气动系统7、排风及除尘系统8、电器控制系统。

本说明书对搅拌设备的性能、结构、安装、操作和维护等作了简要说明，现场工作人员在安装使用搅拌设备前须仔细阅读，并根据现场实际情况操作使用。

- 主要性能参数

1.设备名称：（可搬迁）间歇强制式沥青混合料搅拌设备

2.设备型号： LB-1000

3.生 产 率：60-80 t/h(标准工况下)

4.级配精度：    砂石料：≤±0.5％

沥  青：≤±0.3％

粉  料：≤±0.3％

5.灰度排放：≤600 mg/N·m³

6.控制方式：自动/手动过载控制。

三、工作原理

本设备采用间歇式强制搅拌工艺，其工艺过程如下：

石料用装载机分别装入冷集料级配机4个料仓内(每个料仓顶部设置有筛网, 将大于200mm的不合格料剔除出来)，经冷集料级配机经过初级配后，由冷集料输送机输送到烘干筒内，石料在烘干筒内被燃烧系统产生的高温火焰及烟气流充分加热、烘干后,热料经前烟箱出料口流入热骨料提升机，再由提升机将热骨料提到拌合楼振动筛上，由振动筛筛分为四种规格的料，分别进入振动筛下面的热骨料仓。根据各种料的不同比例(各种石料级配)由微机控制依次将各种料放入石料称量仓内，在称量仓中依次称重。微机能控制热骨料仓的气缸开启门的顺序和时间。矿粉料经矿粉输送装置输送到矿粉称量仓内。石料称量仓与矿粉称量仓中的传感器将信号传递到微机控制部分，由微机控制热骨料仓各个门的开关及螺旋输送机电机的启停。

沥青在存储罐（用户自备）内被加温至150(C左右，开机前40分钟启动导热炉油泵（用户自备），使沥青输送泵、三通旋塞阀及管路、称量筒内残存的沥青熔化，各处能正常工作。三通旋塞阀处在循环位置，沥青开始循环，关闭导热油泵。电控气动三通阀，既能使沥青在回路中循环，又可将沥青送到称量装置中，称量筒内注入沥青的多少由工程需要的油石比来确定。

将称量的石料、矿粉料及沥青依次放入搅拌锅内，各个气缸的开启顺序和搅拌时间由微机来控制，微机控制有全自动、半自动和手动控制，在运行顺利时，一般打自动控制。搅拌到要求时间后，开启搅拌锅放料门，将搅拌均匀的混合料放入运输车内。

气动系统能确保各气缸安全工作的气压和气体流量及其它用气量。

四、系统的主要组成及作用

⒈⒈冷骨料斗   冷骨料斗为钢焊接整体结构，用于储存和供给不同规格的砂石料，经过合理的结构设计并配以附着振动器，使砂石料能流畅地提供给给料机而不至于形成结拱。

• 料斗型式：直线排列组合式、两联体斗两组

• 料斗数量：四只

• 料斗容积：8.0 m³/（平仓）  9.5 m³/（堆仓）

• 受料宽度：3100mm

• 上料高度：2970 mm

1.2 结构简介及工作原理

该机是由1个四仓配料机构组成的整体固定式结构.

每一料仓的上部设置有筛网，将大于200mm的不合格料剔除出来，而底部装有一个皮带喂料机，皮带喂料机由调速电机通过摆线针轮减速机和链轮、链条进行驱动。出料皮带为高耐磨环型夹帆布橡胶带。工作时通过调整调速电机的输出转速来控制每种料的出料量，以达到五种料按一定的比例进行初级配。砂料仓安装有壁震器。

四个皮带喂料机输出的石料均集中于下面的高耐磨环型夹帆布集料皮带输送机上。由集料皮带输送机将其送入冷集料输送机。

请使用合格的冷集料，以免影响设备的工作！

1.3润滑油加注点（共20个加油点）

1.3.1 每个皮带喂料机有主、被动两个滚筒，每个滚筒两端各有一个黄油嘴；

1.3.2 集料皮带输送机有主、被动两个滚筒，每个滚筒两端各有一个黄油嘴；

1.4润滑周期为每班一次。

1.5常见故障及排除方法

    - 皮带跑偏

可以通过调整被动滚筒两端的滑动轴承座顶丝来排除，具体调整方法如下:若皮带偏向右边，应将右边顶丝向前顶，使右边皮带张紧。但皮带若张得太紧，会造成皮带磨损快，所以亦可将左边顶丝向后松，使皮带左右两边的张紧程度保持一致且松紧合适，使皮带运行与滚筒中间即可。反之亦然。

    - 无料

- 检查对应料仓是否有料，若无料应及时上料；

- 检查出料口有无大石料卡住（当仓顶筛网有破损或仓内料结块时会发生），若有应将出料口调节门开大，清除大石块，然后将调节门恢复原位置；

- 检查料仓内底部是否成拱，若成拱，对砂仓应开动仓壁振动器，直至出料再关掉仓壁振动器，对其它料仓，应人工敲击仓壁直至出料。

    - 电机调速失控

检查线路是否有断线，短路，电压不稳、变频器出故障等现象，若有应及时排除。

2、冷集料输送机

2.1 技术参数

型    式：三托辊槽式

• 皮带宽度：600mm

• 输送能力：≥90t/h

• 皮带倾角： ≤ 18°

• 驱动功率：  N=5.5 kw

• 数    量：一套

2.2 结构简介及工作原理

这是一种普通的移动带式输送机，由机架、滚筒、高耐磨橡胶环型输送带，上、下托辊及轮子、驱动电机等组成。其作用是连续地、均匀地将一定数量的料送入烘干筒，输送皮带机的驱动轮，从动轮均配有预润滑长寿命轴承。同时配有拉紧装置与防偏挡轮，可调节橡胶运输带的松紧和偏摆，胶带内外装有清洁装置。

2.3 润滑油加注点（共4个）

主动滚筒两端各有一个黄油嘴，润滑周期为每班加一次。

- 矿粉供应系统

- 1 技术参数

采用粉料垂直提升机进行输送（配1.5m3粉料仓及螺旋输送机）

• 型    式：斗式连续垂直提升

• 能    力：15t/h

• 电机功率：N=4kw

• 数    量：一套

- 2结构简介及工作原理

该系统是将新矿粉通过新粉提升机送到新粉仓，新粉通过调速给料器各自按规定的比例送到螺旋输送机后经矿粉提升机提升到过渡粉仓、经螺旋输送机至称重后经入搅拌锅内。主要由新粉提升机、矿粉新粉仓、回收粉仓（安装在两筒旋风除尘器下方）、矿粉计量仓、螺旋输送机及矿粉提升机等组成。

矿粉由人工直接送入新粉提升机内，提升机将矿粉送入新粉仓中或经运输粉罐车的气力输送装置送到新粉仓，新粉和回收粉通过调速给料器各自按规定的产量送到螺旋输送机后经矿粉升机提升到过渡粉仓中，在过渡粉仓的底部有一个平螺旋输送机，输送机将粉料送入称量斗中，由微机处理称量斗的三个拉力传感器传来信号，根据工程需要的级配称量重量来控制平螺旋输送机的启动、停止。

1.3润滑油加注点（共6点）

1.3.1矿粉提升机主、被轴两端各有两个黄油嘴。

1.3.2水平螺旋输送机两端各有一个黄油嘴。

①上下提升链轮竖直方向错开，解决办法是调整主动轴两端轴承座位置或调整被动轴两端轴承座位置，使主被动提升链轮上下对应.

②提升链条太松。解决办法是调整被动轴两端张紧丝杠，张紧提升机链条。

1.5.2螺旋输送机卡住

矿粉中混入了石子。将被卡螺旋输送机打反转再正转，人工敲击螺旋输送机外壳，直至其能转动。

（三）烘干筒、煤燃烧加热系统。

1、 烘干滚筒

1.1 技术参数

型    式：园柱形倾斜逆流式

• 烘干能力：含水量3％，出料温度150℃时：90 t/h。

含水量5％，出料温度150℃时：＞60 t/h。

• 滚筒直径×长度：Ф1600×6500 (mm)。

• 安装倾斜度：4°。

• 滚筒转速：11.9 rad/min。

• 减速机型号：N=4×5.5=22 kw

1.2 结构简介及工作原理

烘干滚筒接收冷集料输送机送来的冷料，采用滚筒旋转逆流式的干燥加热方式。从筒体的烟气排放端（后烟箱）送入冷料，在另一端安装燃煤（燃油为自选设备）燃烧器，送入高温火焰和热气流，对冷料进行加热至规定温度。滚筒安装有4(的倾角，滚筒的斜度可以确保石料从进料端推移到出料端。筒体内装有送料、提升及调整石子与砂子温度三种不同形状的叶片，送入的骨料在筒体内经3-5分钟加热后，经刮料板、出料口流入石料提升机，出料口装有红外测温器，能方便地测出石料的温度。

进料口装有正螺旋面导料板，使得进料顺畅。专门设计的提料叶片结构使得加热均匀，热能利用率高。

滚筒采用磨擦轮驱动，而挡轮则可阻止滚筒轴向窜动，挡轮可调整。各润滑部位通过集中润滑系统来实现，使滚筒转动平稳、噪声低。

润滑油加注点（共10个）集中在底架槽钢外侧，前后端各五个黄油嘴。润滑周期为每班加一次。

1.3 常见故障及排除方法：

1.3.1启动电机后托轮转动但滚筒不转动

原因是托轮上涂了润滑油，解决办法是将托轮上的润滑油擦干净后再开机。

1.3.2轴承发热

原因是轴承缺油或损坏。解决办法是加注润滑油，若轴承损坏应及时更换。

1.3.3减速机发热

原因是减速机内润滑油过少或过多，解决办法是加注或放出减速机内润滑油直至油面到油窗的一半高处。

- 煤燃烧系统(燃油装置为自选设备)配置功率:55kw

见煤燃烧装置使用说明书。

燃烧炉操作人员在详细阅读使用说明书前不得擅自操作，以免发生事故！请使用符合热值及含水量要求的烟煤！

（四）沥青供给泵及与其连接的管道系统

1.1技术参数

30万大卡导热油锅炉。

导热油管道及阀门

1.2 结构简介及工作原理

包括下列各项：沥青油路管总成、沥青输送泵、沥青循环泵、沥青称量罐、沥青喷管等组成(说明：仅提供沥青输送泵后至沥青喷管部位的管道)。

使用的沥青存放在高温罐，温度一般保持在150℃左右。开机前40分钟启动导热油泵，使沥青输送泵、沥青循环泵及管路、称量筒内残存的沥青熔化，各处能正常工作（必须人工试运转）。开动沥青循环泵，沥青开始循环，关闭导热油泵。沥青循环泵既能使沥青在回路中循环，又可将沥青送到称量装置中，称量筒内注入沥青的多少由工程需要的油石比来确定。需向搅拌锅注沥青时，由微机控制沥青喷洒泵启动，经沥青喷嘴喷入搅拌锅。

1.3常见故障及排除方法

- 搅拌锅内沥青飞溅严重

沥青中杂质太多，将部分沥青喷嘴堵塞，解决办法是拆下沥青喷头，清除内部杂质。

- 沥青泵转动速度低或转不动

泵体内残存沥青凝固，用喷灯对泵体加热，将沥青烤化后即可。

- 沥青泵转动但无沥青喷出。

沥青管路封闭不严，检查所有连接法兰，拧紧所有连接螺栓。

沥青及导热油管道外表温度较高，不要触摸，以免发生事故！

（五）拌合楼总成

1.1结构简介及工作原理

搅拌楼是拌合设备的核心部分。该部分主要包括热骨料提升机、振动筛、热骨料仓、热骨料称量系统、搅拌锅、搅拌楼架体等。其主要作用是对热石料的提升、筛分、计量和矿粉、沥青的拌合，生产出合格的沥青混合料。

1.1.1热骨料提升机

由一台7.5KW电动机驱动弯板链条，石料被安装在链条上的料斗提升到振动筛上。采用箱形结构的矿粉垂直提升机，它由机架、提升链条、摩擦轮、料斗、张紧装置及外壳等组成。料斗边缘特殊加强，弯板链条，提升机是由电机通过摆线减速机驱动，提升机顶部装有检修平台，使检修人员可以安全，方便地对提升机进行维护、保养和维修，下面被动轴装有带滑道轴承座，由杠杆机构对板链进行张紧。

1.1.1.1润滑油加注点（共4个）

主被动轴两端各有一个黄油嘴，润滑周期为每班加一次。

1.1.1.2常内故障及排除方法

a.提升机链条与主动滚轮间打滑

增加下部杠杆配重块，张紧提升链条。

b.轴承发热

原困是轴承缺油或损坏，解决办法是加注润滑油，若轴承损坏应及时更换。

c.减速机发热

原因是减速机内润滑油过少或过多，解决办法是加注或放出减速机内润滑油直至油面到油窗的一半高处。

1.1.2振动筛

振动筛采用偏心块激振的结构，由一台7.5KW电动机驱动，筛网分四层，将热骨料提升机输送到搅拌楼的混合热石料筛分为四种成品骨料.激振力可根据需要采用调节偏心块数量的方法进行调整。

没有停机不要靠近振动筛，以免发生事故！

1.1.2.1润滑油加注点（2个）

激振轴两端各有一个黄油嘴。润滑周期为每运行60小时加一次。

1.1.2.2常见故障及排除方法

a.筛分的料有严得混料现象

- 筛网有破损地方

检查筛网将破损处修补，若破损严重应更换筛网。

- 筛网网孔被卡

清除筛网网孔中所卡石子。

b.振幅过大或过小

调整偏心块的数量。

1.1.3热骨料仓

热骨料仓将提升机送来的热料经振动筛筛分后暂时储存，每个料仓有一个通过电磁阀由气缸控制的放料门向石料称量斗提供定量的石料，各料仓内装有料位计，可根据料位情况调整四仓冷集料级配机的喂料量。当发生意外造成仓满时，可通过每个仓溢流口将多余的骨料溢出并送至搅拌楼下。

1.1.3.1润滑油加注点（8个）

开门机构两端各有一个黄油嘴。润滑周期为每班加一次

1.1.4称量系统

1.1.4.1热骨料称量斗，通过3个拉力传感器称量重量，经过微机处理，实际骨料重量显示在显示屏上，称量精度：(0.5%。

1.1.4.2粉料称量斗，通过3个拉力传感器称量重量，经过微机处理，实际重量显示在显示屏上。称量精度：(0.3%。

1.1.4.3沥青称量斗，通过3个拉力传感器称量重量，经过微机处理，实际重量显示在显示屏上。称量精度：(0.3%。

由微机处理骨料称量斗的三个拉力传感器传回来的信号，根据工程需要的级配比例控制各个热料仓门的开启、关闭，称量每种石料的重量及累计重量，然后投入搅拌锅进行搅拌，对每一种料的数量都按级配比例预先设定。

1.1.5搅拌锅

采用桨式螺旋搅拌方式，叶片和耐磨衬板都由高铬铸铁制成，具有较强的抗腐蚀能力和耐磨性能，大大延长其使用寿命。

采用两台带电机的摆线针轮减速器驱动；由联轴器带动搅拌器，将投入的石料、粉料、沥青充分拌合，成为沥青混凝土成品料。

由于砂石对搅拌叶片、拌臂的磨损严重时会影响拌和的效果，会造成拌臂断裂的危险，因此，当叶片、拌臂磨损严重时，叶片，拌臂应及时更换。

一般情况下，当累计拌料达到10万吨时，应将叶片、拌臂更换一遍。如果在拌料期间发现个别叶片，拌臂有严重磨损，应及时更换，避免因叶片磨损造成拌料不匀和拌轴失衡以及因拌臂磨损造成拌臂断裂卡缸。

没有停机不要靠近转动部位，以免发生事故！

1.1.5.1润滑油加注点（8个）

- 每个大轴承座上有1个黄油嘴。

- 开门机构4个黄油嘴。

- 大齿轮箱加润滑油。

1.1.5.2润滑周期为每班加一次。

1.1.5.3常见故障及排除方法

a.拌料不匀

部分拌片或拌臂磨损严重，应及时更换。

b.轴承发热严重

轴承缺油或损坏。应加注润滑油。若轴承损坏应及时更换。

c.电机转不动

- 检查搅拌锅内是否有异物如大钢材等，若有应停机清除；

- 搅拌锅内放料过多，应打开搅拌锅门放出石料再开机；

- 电机或线路故障，应检修电路；

- 轴承卡死，应检修或更换轴承。

(六)气动系统

1技术参数

型    号：W-0.9/7

容积流量：0.9 m3/min

压    力：7 kg

电机型号：N＝7.5 kw

1.2 结构简介及工作原理

该系统主要包括活塞式空气压缩机、储气罐、三联件、阀门、气管和气缸，主要作用为拌合楼运转提供所需的开门动力。

空压机产生的压缩空气，经分水器、油雾器处理，使气路中的气动装置得到了纯净而干燥的气体。由电磁阀控制整体各部气缸动作，完成料门或三通旋塞阀的开启和关闭。

1.3 注意事项

1.3.1整个气路系统不允许有漏气现象

1.3.2储气罐及分水器应每班放水一次

1.3.3油雾器应调整到工作时每分钟滴10滴油左右，且油雾器中不能缺油

1.3.4气缸活塞杆附近不应有浓度较大的粉尘环境。

(七)排风及除尘系统

1.1技术参数

风    量：18780-34550 m3/h

风    压：2922-2000Pa

配置功率：  N＝37kw

除尘效率：≥70％   75μm

直径×高度：φ1400×3050(mm)

1.2 结构简介及工作原理

主要由两筒干式旋风除尘器、引风管道、水沐除尘器、引风机等组成。两筒干式旋风除尘器是一种新型离心惯性收尘器，它具有结构简单、维修方便等特点；其下部有一个集粉仓，底部安装有调速给料器，根据规定产量调好转速，回收粉尘从出粉口自动流出。引风机进风口处有一个可调风门可以根据烘干筒内火焰燃烧情况及石料的加热情况适当调整引风机风门的大小，以达到火焰的充分燃烧及石料的充分加热。水沐除尘器，是一种高效型除尘器，它具有结构简单、维修方便等特点；沉降池中的水可循环使用。引风机的维修保养见其使用说明书。

1.2.1润滑油加注点（2个）

引风机2个

没有停机不要靠近转动部位，以免发生事故！

- 电气控制系统

详见LB1000型强制间隙式沥青混合料搅拌设备电气及称量系统使用说明。

请维持电网电压的稳定，以免影响机器的正常工作！

五，使用与操作

- 拌合前的准备工作

- 在每次开机前，都应该由机修人员对设备进行全面检查，作好开机前的准备工作。

- 提前1小时开启导热油泵，点燃导热油炉(用户自备)，让循环热油对沥青管路、沥青泵、沥青阀门进行预热。

- 开启沥青输送泵，让沥青在沥青加热罐与搅拌楼之间的管路中循环。

- 翻斗车就位。

- 关闭引风机风门。

（二）开始拌合的操作和调节

开机顺序：除尘引风机（启动时先关闭风门，正常运转后再开启风门）──搅拌锅──振动筛──热骨料提升机──烘干筒──燃烧系统（不开大火）──冷集料输送机──四仓冷集料级配机──新粉仓──矿粉提升机──沥青供应系统

- 连续拌合的操作调节和注意事项

- 四仓冷集料级配机料斗里的石料应保持满装状态，随时添加，最少不得少于半仓料，否则将随时可能出现配料不匀。

- 根据热骨料仓溢料口出料情况，调整四仓冷集料级配机的级配效果与要求相符合，即哪种石料溢出，应降低对应石料的级配电机转速。

- 煤燃烧系统的操作、调节和注意事项

（煤燃烧系统的操作及注意事项见煤燃烧使用说明书）

- 注意定时添加沥青，并保证加热沥青罐中沥青的温度和出料温度。

- 随时检查传动系统运转情况，注意声响、温度、润滑和皮带链条的稳定；注意皮带、链条不能脱出传动系统，特别要注意不易发现的空压机的皮带。

- 在机器运转过程中，非操作人员不得进入操作室，非检修人员不准进入工作场地。检修、管理人员在工作场地走动时应随时注意设备上所挂警示牌，确保安全操作。特别注意冷集料级配机、冷集料输送机上的传动链条、振动筛上的传动皮带，烘干滚筒上的托轮、沥青管路总成等不得靠近或触摸，以免造成擦伤，烫伤等。

- 保持主架稳定，地基不能下沉。

（四）正常停车的操作和注意事项

正常停车的原则是用完沥青称量罐中的沥青，拌完卸完机内存料。

1、停机顺序：沥青供应系统----矿粉提升机----五仓冷集料级配机----冷集料输送机----燃烧系统----烘干滚筒----热骨料提升机----振动筛----搅拌锅---除尘器引风机。

2、每个系统在停机前都必须将整个系统的料用完(四仓冷集料级配机除外)。

3、操作“沥青和搅拌器卸料门”排放开关，使这两个卸料门打开。防止在关闭位置时，因残留沥青凝固，给斗门重新开启造成困难。

注意：在搅拌设备重新工作之前，确保排放开关在卸料门关闭位置。

4.机1小时内，不需清理保养，可接着进行生产。

- 维护与保养：

外购件及煤燃烧装置的维护与保养见相关外购件使用说明书！

- 例行保养：本设备每运行8-10h后应进行例行保养，保养内容如下：

- 设备各个轴承加注2#锂基二硫化钼润滑脂。

- 加满气路系统油雾器油杯。

- 主燃烧器风门枢轴上加注润滑油。

- 检查沥青泵的密封后盖,如果有明显渗漏。应上紧后盖螺   母。

- 疏通气路系统各滤清器，排出冷凝水及油污。

- 检查各部位紧固螺栓，若松动应紧固。

- 烘干滚筒的滚圈与支承托轮间任何时候都不要加润滑           油。

- 检查红外测温仪的保护镜，必须保持干净。

- 周期保养：本设备每运转50-60h应进行周期保养，保养内容如下：

- 设备各部位轴承注润滑油；各活动部位的销轴加注润滑油。

- 检验并校准烘干滚筒的倾角（3.5( ～4(）

- 清理空气压缩机机油冷却器。

- 清理空气压缩机空气滤清器。卸下空气滤清器，检查虑芯状况，对于其上少量干灰尘的沉积物，可小心地用压缩空气吹净。但是当堵塞严重时，建议重新更换。当空压机工作在灰尘较多的环境中时，应缩短检查时间周期。在清理空压机时供气系统内不应有压力存在。

详见空压机使用说明书。

- 检查所有皮带输送机皮带的磨损及损坏情况，需要时应修理或更换。

- 检查V型皮带和驱动链条的张紧度，特别是工作第一周后，传动装置已趋向于延伸至它们实际的工作长度，此时链条松驰，应及时予以张紧。

- 应防止V型皮带的跑偏。为此在更换皮带时必须成组更换，不允许单根更换。

- 应及时清除除尘器引风机转子叶片上粘附的粉尘。以免引起风机剧烈振动及轴承磨损。

- 随时紧固热骨料提升机料斗紧固螺栓。为了操作方便，应打开提升机底部的检查孔盖板进行检修。

- 检查提升机链条轴销和轴套、主动轮及从动轮。

- 清理燃油系统各滤清器。

- 检查燃油加热系统燃油管路上防火安全阀，保证其处于完好状态。

八、 安全须知

(  现场应具备良好的接地保护措施，所有架空或填地电缆，接头均须用绝缘胶布及塑料布包扎，并使之符合相关国家安全标准。

(  电器维修人员，须经过相关专业知识培训。

(  在停机检修中，必须断开主电源，并有专人看守，以防发生意外。

(  机器工作时，严禁在卸料门及所有可能危及人身安全的地方站立或停留。

(  工作时所有不带电的金属部分均应可靠接零，如本机高于周围的建筑或设备，应安装避雷设施。

(  当开机操作前，应先响铃示警，任何人员听到电铃时，应立即离开皮带、料斗、搅拌机等附近，确认无人处于危险位置时，方可开机。

- 设备工作时，严禁将手或身体任何部分置入旋转零件内（如    搅拌轴、链轮或齿轮、螺旋输送机、皮带、摆动部件等）。

- 柴油罐内有油时严禁起吊，沥青罐内有沥青时严禁起吊。

(  其它所有可能危及安全的操作均应严格禁止。

LB1000型沥青混合料搅拌设备配置一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四仓冷集料级配机 | 1 | 含集料输送带 |
| 2 | 冷集料输送机 | 1 |  |
| 3 | 烘干筒 | 1 |  |
| 4 | 煤燃烧装置 | 1 |  |
| 5 | 干式旋风除尘器 | 1 |  |
| 6 | 湿式除尘器 | 1 |  |
| 7 | 引风机及风管 | 1 |  |
| 8 | 粉仓 | 1 |  |
| 9 | 粉料提升机 | 1 |  |
| 10 | 回收粉仓 | 1 | 装在干式旋风除尘器下方 |
| 11 | 石料提升机 | 1 |  |
| 12 | 振动筛 | 1 |  |
| 13 | 热骨料仓 | 1 |  |
| 14 | 石料、沥青、 矿粉计量装置 | 各1 |  |
| 15 | 搅拌锅 | 1 |  |
| 16 | 搅拌楼体 | 1 |  |
| 17 | 气动系统 | 1 | 含空气压缩机、气缸 |
| 18 | 沥青输送泵 及其连接的管道 | 1 |  |
| 19 | 控制室 | 1 | 含空调机 |
| 20 | 电器控制系统 | 1 |  |
| 21 | 柴油罐 | 1 |  |
| 22 | 螺旋输送机 | 1 |  |
| 23 | 附件及备件 | 1 | 木箱包装 |
| 24 | 使用说明书及合格证等 | 1 | 塑料袋包装 |