الرد: سعر لآلة مكعب الثلج 10طن Koller
خالد الحفظي العزيز
كيف حالكم.
1. أنا Vicky مسرور باستلام رسالتكم مرة أخرى في موقعنا http://www.icemachinechina.asia ونتطلع إلى التعاون معكم. في الواقع، واصلنا منذ يوم 12 من يونيو 2012.
2. نعرف أنك تريد آلة مكعب الثلج 10طن لبناء محطة في المنطقة الجنوبية في السعودية، لدينا آلة CV10000 يمكن تلبية طلبكم، تصنع مكعب الثلج 10 طن لكل 24ساعة.
3. حالة العمل لآلة مكعب الثلج 10طن

| درجة حرارة البيئة القصوى | +400C |
| --- | --- |
| الرطوبة النسبية القصوى | 85% |
| درجة حرارة مياه التزويد | 16~210C |
| درجة حرارة المكثف | 40℃ |
| درجة حرارة التبخر | -15℃ |
| مزود الطاقة | 380V 3P 60HZ (معياري في السعودية) |
| المبرد | R-22 |
| نوع الضاغط | ضاغط مكبس شبه مغلق |
| نظام التبريد | مكثف التبريد بالمياه |

4. حجم مكعب الثلج لآلة مكعب الثلج 10طن

| حجم مكعب الثلج | وقت تم تثليج الثلج | قدرة لكل دورة |
| --- | --- | --- |
| 29*29*22mm | Every 23 minutes | About 160kg |

5. المواصفات التقنية

| الرقم | الاسم | البيانات التقنية |
| --- | --- | --- |
| 1 | القدرة اليومية | 10tons/ day |
| 2 | المواد الرئيسية | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 |
| 3 | وحدة الضاغط | ضاغط Bitzer، مكبس شبه مغلق |
| 4 | طاقة الضاغط | 25 HP * 2= 50 HP |
| 5 | عدد الضاغط | 2 sets |
| 6 | قدرة التبريد | 114.2KW |
| 7 | تدفق المياه لبرج التبريد | 62.64 m3/h |
| 8 | تدفق الهواء لبرج التبريد | 450 CMM |
| 9 | وحدة الآلة | 5800 * 2100 * 2100 mm |
| 10 | برج التبريد | 2145 * 2145 * 2035 mm |

6. التصميم الخاص لآلة مكعب الثلج 10طن
مع خزان الثلج المطابق مع نظام التعبئة، داخل خزان الثلج، نستخدم نظام الناقل اللولبي، دواسة التبديل، مخرج تفريغ الثلج،مما يسهل أخذ الثلج.
7. سعر آلة مكعب الثلج 10طن
سعر ميناء FOB Guangzhou لآلة مكعب الثلج 10طن هو US $()، بـ 380V 60HZ 3Phase حسب الطلب.
ما ذا رأيك في آلة مكعب الثلج 10طن؟
شكرا وفي انتظار ردكم
مع اطيب التحيات
Vicky