QUOTATION

| 1.装货港: 上海港 2.付款方式: 30% T/T 定金 , 余款 70% T/T 发货前付清. 3.包装: 出口包装,铁托盘 4.交货期: 25 天. |
| --- |
| 自调式滚轮架 |
| 型号 : | YZG-100 |
| 载重: | 100T |
| 工件范围: | 1000-5500mm |
| 橡胶轮直径和宽度 | 500mm, 120mm |
| 金属轮直径和宽度 | 490mm, 70mm |
| 滚轮线速度: | 6~60m/h |
| 电机功率: | 5.5 KW |
| 调速方式: | 交流变频无极调速 |
| 尺寸 (mm): | 主动架: 3510*1405*1320 |
|  | 被动架: 2930*730*1320 |
| 报价: | 14200 USD/set, FOB SHANGHAI |

供货范围: YZG-100 (1 套)

主动架（含电机）:                                     1 套

被动架（不含电机）:                                   1 套

电控系统                                              1 套

技术文件                                               1 套

下面图片仅供参考：