COTAÇÃO

| 1.Porto de embarque: Porto de Shanghai 2.Forma de pagamento: 30% de deposito a ser pago por T/T, o saldo de 70% a ser pago por T/T antes do envio. 3.Embalagem: Embalagem de exportação, pallet de ferro 4.Tempo de entrega: 25 dias. |
| --- |
| Rolo girador auto-ajustável |
| Modelo | YZG-100 |
| Peso de carga | 100T |
| Alcance de trabalho | 1000-5500mm |
| Diámetro e largura de roda de borracha | 500mm, 120mm |
| Diámetro e largura de roda metálica | 490mm, 70mm |
| Velocidade linear de roda giratória | 6~60m/h |
| Potência do motor | 5.5 KW |
| Forma de regulação de velocidade | Regulação de velocidade stepless com inversor CA |
| Tamanho (mm): | Rack ativo: 3510*1405*1320 |
|  | Rack passivo: 2930*730*1320 |
| Cotação | 14200 USD/kit, FOB SHANGHAI |

Fornecimento: YZG-100 (1 conjunto)

Rack ativo（com motor）:                                    1 kit

Rack passivo（sem motor）:                                  1 kit

Sistema de controle elétrico                                    1 kit

Documentos técnicos                                         1 kit

As imgens de abaixo são apenas para a referencia：