# Cotización

Fecha: 15-08-2013                                                        Validez de la cotización: 1 mes

No.:ZYMW20130815

OBJETO DE COTIZACIÓN

| Número | Nombre de la mercadería | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina formadora de rollos de teja ZYYX25-183.3-1100 | 1 SET | USD | USD |
|  | FOB Ningbo |

Plazo de entrega: Las máquinas estará listas dentro de 60 días del recibo de pago, así como la aprobación del contrato de ventas, esquema técnico y dibujar el perfil. El envío se realizará dentro de 10 días después de que el vendedor recibe el balance de T/T.

Forma de pago: 30% del importe del contracto como depósito; se necesita pagar el saldo por T/T antes de enviar la mercadería. Se paga el costo de instalación antes de la información por T/T.

Costo de instalación:

El comprador debe pagar los gastos de instalación USD1000 por una máquina. Un técnico queda dos días para instalar la máquina en la fábrica del comprador. Los técnicos del vendedor de viajes costo fuera de China, incluyendo la redonda cuota de entradas de aire, alojamiento y comida, el comprador paga proporciona transporte de living hotel al lugar de trabajo, necesaria de la comunicación y seguro, etc..

Garantía: 12 meses de garantía a partir de la fecha de entrega, excepto piezas de desgaste limitada. Piezas reemplazadas durante el período de garantía para el coste de envío debe ser sufragados por el cliente.

Máquina formadora de teja de techo

1.Parámetros técnicos

| Artículo | Especificación |
| --- | --- |
| Material | Tipo | Bobinas de acero prepintado & bobinas galvanizadas |
|  | Espesor(mm) | 0.4-0.6 |
|  | Límite de fluencia(mpa) | 235-345 |
| Material de rodillo | acero al cromo 45# |
| Velocidad de formado(m/min) | aproximadamente 15-20 |
| Velocidad de salida(m/min) | 2-3 |
| velocidad de ajuste de modo | Frecuencia AC |
| Drive de rodillo | motor en desaceleración + transmisión por cadena |
| Forma de corte | Corte hidráulico |
| Material de cuchilla | molde de acero Cr12 |
| Medida de longitud | Codificador |
| Forma de control | Mitsubishi PLC |
| Forma de operación | Botón + Mitsubishi Touch screen |
| Potencia de motor principal(kw) | 5.5KW |
| Potencia total (kw) | 11KW |

2. Componentes de la máquina

| Desbobinadora | 1set |
| --- | --- |
| dispositivo de alimentación y guiado | 1set |
| Máquina formadora de rollo principal | 1set |
| Sistema de prensado hidráulico | 1set |
| Sistema de cortado hidráulico | 1set |
| Sistema de control | 1set |
| Mesa de funcionamiento externo | 1set |

3. Proceso:

Desbobinadora -- alimentado y guiado – formado de rollo--- prensado hidráulico --- cortado hidráulico – producto a la mesa de funcionamiento externo