1. Parámetros técnicos para grupo electrógeno de gas natural de 10kW con marca NPT

| Modelo de grupo electrógeno de gas natural | 10GFT |
| --- | --- |
| Estructura | integral |
| Método de excitación | AVR sin escobillas |
| Potencia nominal (kVA/kW) | 12.5/10 |
| Corriente nominal（A） | 18 |
| Tensión nominal（V） | 400/230 |
| Frecuencia nominal（Hz） | 50 |
| Factor de potencia nominal | 0.8 LAG |
| Dimensión general (L x W x H)(mm) | 1320X600X900 |
| Peso neto (kg) | 500 |
| Motor de gas | Modelo | NQ15D1.5 |
|  | Tipo | en línea, 4 tiempos, eléctrico de control de encendido, pre-mezclador estaquiométrica quemadura |
|  | ND159D32TL(300) | Tipo V,4 tiempo, eléctrico de control de encendido , pre-mezclador estaquiométrica quemadura , turbocompresor después de enfriado |
|  | ND119D14(120) | Tipo V 4 tiempo, eléctrico de control de encendido , pre-mezclador estaquiométrica quemadura |
|  | ND119D17TL(150) | Tipo V 4 tiempo, eléctrico de control de encendido , pre-mezclador estaquiométrica quemadura , turbocompresor después de enfriado |
|  | NW363D53TL(500) | En línea, 4-tiempo, eléctrico de control de encendido , pre-mezclador estaquiométrica quemadura , turbocompresor después de enfriado |
|  | Número de cilindros | 3 |
|  | Diámetro por tiempo (mm) | 80x90 |
|  | Desplazamiento total (L) | 1.5 |
|  | Potencia nominal (kW) | 13 |
|  | Rated Speed (r/min) | 1500 |
|  | Combustible | gas |
| Panel de control | Marca NPT10 KZY | Pantalla LCD |
|  | Tipo de interruptor automático de circuito | ATS SKT1-20 |
|  | Módulo de control | Smartgen |
|  | Idioma de operación | Inglés |
| Alternador | Modelo | XN164C |
|  | Marca | MBH(Alemania) |
|  | Eje | Simple rodamiento |
|  | Potencia nominal (kW) | 10.8 |
|  | Valoración(kVA) | 13.5 |
|  | Carcasa de protección | IP23 |
|  | Eficiencia (%) | 80 |
| Aplicación | Generador de gas natural/ generador de biogas / Generador LPG/ generadores de electricidad / generador de gas para campo petrolífero / Grupo electrógeno de biomasa / generador de gas / motor a gas |
| Precio FOB | US $ 10,000 - 50,000 / Set |
| Puerto | Qingdao |
| Cantidad mínima de compra | 1 Set/Sets |
| Capacidad de suministro | 50 Set/Sets por mes |
| Detalles de empacado | Caja de madera o requisito de cliente |
| Plazo de entrega | Dentro de 30 días después de recibir todo el pago |
| Especificación | 1. Motor Deutz 2.Instalación fácil y operación 3.vida útil larga:15-20 años 4. Servicio y soporte técnico de gran alcance |

Aprobado de CE para precio de grupo electrógeno de gas natural silencioso de 10kW-300kW

Función:

1. Adopte el regulador de Genset con pantalla LCD, tomando el microprocesador como el núcleo.

2. Adopte el ATS (interruptor de transferencia automática) para lograr a la transferencia automática de la electricidad generada a la electricidad de la red

3. El monitor y la pantalla en el voltaje, corriente, frecuencia, potencia activa, potencia aparente, factor de potencia de la electricidad de la electricidad generada haga

4. El monitor y la pantalla de temperatura del agua de los grupos electrogenos, aceite de presión, velocidad, voltaje de la batería, horas, potencia total acumulativo y número de arranques

5. Almacenamiento automático protección alarma y de avería de agua de alta temperatura, presión del aceite bajo, doble exceso de velocidad, sobre corriente, sobre voltaje, frecuencia y fase fracaso etc.
Dispositivos opcionales:

Dispositivo CHP, dispositivo de conexión paralela insonoro rejilla automática, gabinete, emergencia refrigeración etc.

Área de aplicación:

Generador de gas natural: la tubería de gas natural, gas natural licuado (GNL), industria de la mina de carbón, petróleo crudo

Generador del biogás: granja de productos lácteos y avícolas, procesamiento de alimentos (almidón, alcohol, aceite de Palma), residuos industriales, procesamiento de basura Bio, vertedero

Generador de LPG: industria del petróleo crudo

Generador de biomasa: paja de agricultura, madera virutas etc..