Características

Tanque interior:

| material de acero inoxidable SUS304 |  |
| --- | --- |
| 0.5mm en espesor |  |  |
| limpieza profesional para hacer excelente de la soldadura |
| prueba de presión al interior del tanque para detección de fugas |

Capa del aislamiento:

| Espuma de poliuretano, Espesor:67.5mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología: cuantitativa tecnología de espuma de alta presión y con tratamiento anti-edad de alta temperatura de alta presión |

Estructura:

galvanizado en baño caliente de acero, con pintura en polvo electrostática 2.0mm en espesor anticorrosión, alta intensidad, resistencia del fuerte viento Tubo vacío: patentado capa de interferencia con la absorción 0.94 ~ 0.96, emitancia 0,03 ~ 0.06 avanzado grado de vacío ≤5.2 × 10-4Pa, temperatura de estancamiento 270 ~ 350℃ todos 5 línea automática de producción se tiene gran ventaja en precio por producción en masa

diagrama de operación: Parámetros: Especificación Diámetro Capacidad Peso La cantidad del contenedor de 40’ Controlador: Enchufe de Europa Sistema de calefacción de agua solar tipo separado Himin El sistema tiene colectores solares (colector solar de tubo de calor) en tanques de agua y techo dentro del sótano o ático. Una pequeña bomba hace líquido caloportador que circula a través de colectores solares y tanques de agua. Para períodos de tiempo más frío o nublado, eléctrico retrocede puede ayudar a mantener niveles adecuados de agua caliente. Los componentes del sistema Colector solar, tanque de agua, controlador, bomba, tanque de expansión, válvula de ventilación, fluido de transferencia de calor, tubos y otras conexiones.

Detalles

Número de ocupantes

Componentes del sistema Himin

Garantiá

Colector solar

Área de paneles de colector

Configuración Himin

Tanque de agua

Fluido de transferencia de calor

Otros componentes

Modelo

Dimensión general

Tubo vacío

Peso

Tanque de agua

Artículos

Diámetro exterior

Altura

Peso neto

Voltaje

Frecuencia

Potencia de calentamiento eléctrico

Presión de trabajo máxima

Temperatura máxima

Espesor del aislamiento

Diámetro de entrada/salida

Foto de otros componentes