- Фотографии выставки Perfect Laser

- Сертификат ЕС и сертификат ISO 9001:200

- Perfect Laser – Выставка

Сверхточный станок лазерной резки металла серии YAG

PE-M500-2513 / PE-M700-2513

PE-M500-3015 / PE-M700-3015

Рабочая зона: 2500 мм × 1300 мм

3000 мм × 1500 мм

1. Характеристика станков лазерной резки металла серии YAG

Станки лазерной резки металла серии YAG с очень тонким лазерным лучом можно  использовать на небольших участках и для сложных узоров, они они позволяют  получить отличный гладкий эффект. Вертикально произведенный разрез оставляет  очень гладкие и аккуратные края. Соответственно, качество лазерной обработки  является очень высоким. Основным достоинством станков лазерной резки металла

серии YAG является быстрота, гладкость и высокая точность резки, минимальная  термическая деформация. Благодаря высокоточной и бесконтактной резке данный вид  станков особенно подходит для резки различных материалов из тонкого металла,  таких как сталь, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, цинк, медь и пр., с  гладкой режущей кромкой.

2. Особенности станков лазерной резки металла серии YAG

1) Отличный режущий эффект: тонкий лазерный луч обеспечивает лучший эффект резки  металла. Особенно эффективно применение станков лазерной резки металла серии YAG  для тонкого листового материала.

2) Высокая точность резки: применяется для выполнения изделий высокого качества  с гладкой поверхностью: высокохудожественные надписи и рисунки.

3) Высокая скорость резки: максимальная скорость достигает 50 мм / сек.

4) Бесконтактная резка: отсутствие механического усилия на материал и деформации  металлических листов.

5) Сложное вырезание изображений: поддерживаемый формат файлов: PDF, BMP, HPGL,  JPEG, GIF, TIFF, PCX, TAG, CDR, DWG, DXF, ЛАГ, PLT, DST, ESP, DWG и другие,  возможность создания любых красивых сложных изображений в соответствии с  потребностями пользователя.

6) Высокая точность: лазерная резка материла с  точностью дот 0,001 мм.

7) Функция автоматической фокусировки и отслеживания: возможность настройки  автоматической фокусировки и позиционирования при неровном положении  металлического листа.

8) Небольшое количество расходных материалов: две ксеноновые лампы, которые к  тому же очень дешевые по цене.

9) 5-ти ступенчатая система водяного охлаждения: 5-ти ступенчатая система  водяного охлаждения охлаждает линзу, и поддерживает ее соответствующей среде и  чистом состоянии.

10) Передовая технология: использование самых передовых лазерных технологий из  Германии, гарантия того, что ваша машина является одной из самых современных в  мире.

3. Применение

Станки лазерной резки металла серии YAG в основном применяются для обработки  листового металла: резка нержавеющей стали, резка мягкой низкоуглеродистой  стали, резка углеродистой стали, резка легированной стали, резка  рессорно-пружинной стали, резка железа, резка меди, резка латуни, резка  алюминия, резка титана, резка листового металла, резка металлических пластин,  резка металлических труб и т. д.

4. Технические параметры станков лазерной резки металла серии YAG

Примечание: мы принимаем заказы на производство лазеров в соответствии с  требованиями заказчика.

5. Дополнительные позиции:

Роторная система: используется для резки круглых труб.

Воздушный компрессор + сушилка: Данное оборудование необходимо при использовании

сжатого воздуха, так как это наиболее экономичный способ по сравнению с N2 и O2.

- Применимый материал:

- Нержавеющая сталь

- Малоуглеродистая сталь

- Углеродистая сталь

- Легированная сталь

- Пружинная сталь

- Железо

- Медь

- Латунь

- Прокладки из латуни

- Алюминий

- Титан

- Оцинковка

- Оцинкованная окрашенная сталь

- Хром

- Стальной поддон

- Стальная панель

- Стальная арматура

- Стальная труба

- Кремниевая пластина,

- Металлический лист

- Металлическая доска

Металлические трубы и т.д.

.

- YAG Образцы лазерной резки

Резка нержавеющего сталирования

- Резка латуни

★ Резка металлического листа

★ Резка металлов

★ Резка кухонной утвари

★ Резка компонентов и частей

★ Резка вращающейся трубы

- Конфигурация машины

PEM-700 Станок лазерной резки металла серии  YAG

Толщина Резки и Скорость резки

| Металл | Толщина резки (мм) | Скорость резки (мм / с) | Ширина минимальной линии (мм) | Вспомогательный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нержавеющая сталь | 0.5 | 4000 | 0,12 | Воздух |
|  | 1 | 2000 | 0,15 | Воздух |
|  | 2 | 1000 | 0,2 | Воздух |
|  | 3 | 500 | 0,25 | Воздух |
|  | 4 | 300 | 0,3 | Воздух |
|  | 5 | 200 | 0,4 | Воздух |
|  | 6 | 150 | 0,45 | Воздух |
| Углеродистая сталь | 0.5 | 4000 | 0,12 | Воздух |
|  | 1 | 2400 | 0,12 | Воздух |
|  | 2 | 1000 | 0,15 | Воздух |
|  | 3 | 500 | 0,2 | Воздух |
|  | 4 | 350 | 0,3 | Воздух |
|  | 5 | 240 | 0.35 | Воздух |
|  | 6 | 200 | 0,4 | Воздух |
| Алюминий | 0,5 | 3600 | 0,12 | Воздух |
|  | 1 | 2000 | 0,15 | Воздух |
|  | 2 | 1200 | 0,2 | Воздух |
|  | 3 | 500 | 0,25 | Воздух |
| Латунь | 0.5 | 2400 | 0,12 | Воздух |
|  | 1 | 1500 | 0,15 | Воздух |
|  | 2 | 900 | 0,2 | Воздух |
|  | 3 | 400 | 0,25 | Воздух |
| Примечание: если вспомогательный газ является кислородом, скорость резки может увеличиться на 30% -50%. |

- Фотографии частей машины:

- Расходный материал

| Список пунктов | Срок службы (Час) | Предложить Кол-во в течение одного года(PC) |
| --- | --- | --- |
| Лазерная ксеноновая лампа | 700 | 6-12 |
| Объектив фокусирования | 1200 | 2 |
| Линза для расширения пучка | 500 | 5-10 |
| Полный отражающий объектив | 800 | 5 |
| Полуотражающий объектив | 500 | 5-10 |
| 45 градусов объектив | 1500 | 2 |
| Сопло медного газа | 1500 | 2 |
| Лист регулировки | 1500 | 2 |

  - Обучение, отладка и запуск машины

1) Бесплатное обучение на VCD: Perfect Laserбудет предоставить машину с <обучающий VCD>, <руководство пользователя> и <Проспект> на английском языке по установке, эксплуатации, обслуживанию и устранения неисправностей и может предоставить техническое руководство по электронной почте, факсу, телефону, MSN, ICQ и так далее, когда вы встречаете некоторые проблемы установки, использования или регулировке. (Рекомендуется)

2) Бесплатное обучение на заводе Perfect Laser: Вы можете отправить оператору к компании Perfect Laser на бесплатное обучение на 3-5 дней. Perfect Laser предложит профессиональный гид бесплатно. Это прямое и эффективное прямонаправленное обучение. Здесь у нас есть хорошо собранные оборудования, инструменты всех видов и испытательные оборудования.

3) Наш профессиональный инженер может сделать двери до двери обслуживание инструкции и  обучения на вашем местном заводе. Нам нужна ваша помощь, чтобы справиться с формальностью визы, предоплаченными дорожными расходами и проживанием нам во время деловой поездки и срок службы до их отправки. Лучше устроить переводчика для обоих наших инженеров в период обучения. Международный Авиабилет + Местный ночлег несет покупатель.

- Примечание

1. Условия платежа: T/T аванса.

2. Срок поставки продукта: 30-45 рабочих дней после получения аванса.

3. Способ доставки: по морю или по воздуху(пожалуйста, сообщите порт назначения).

4. Упаковка: Сложный деревянный ящик, соответствует международным

стандартам экспорта.

У компании Perfect Laser есть клиенты в странах больше чем 130 с хорошей репутацией.

Выберите Perfect Laser, Выберите лучший партнер в Вашем бизнесе