技术规格

| 系列AD-R |  | 单位 | 30135 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折弯力 |  | Ton | 135 |
| 折弯长度 | （A） | Mm | 3050 |
| 柱子间的距离 | （B） | Mm | 2600 |
| 快速速度Y |  | Mm/seg | 160 |
| 工作速度Y |  | Mm/seg | 10 |
| 回转速度 |  | Mm/seg | 120 |
| 开口 | （D） | Mm | 530 |
| 台面宽度 | (G) | Mm | 104 |
| 台面高度 | （F） | Mm | 900 |
| Career | （C） | Mm | 265 |
| 喉深 | （E） | Mm | 410 |
| 支撑臂 |  | 数量 | 2 |
| 后档块指 |  | 数量 | 2 |
| X轴上的移动速度 |  | Mm/seg | 250 |
| X轴上的移位 |  | Mm | 650 |
| 发动机功率 |  | Kw | 15 |
| 油箱容量 |  | Lt | 150 |
| 长度 | (L) | Mm | 4200 |
| 宽度 | （W） | Mm | 1680 |
| 高度 | （H） | Mm | 2750 |
| 大约的重量 |  | Kg | 10250 |