Xinye( E-light) Packaging Machine Factory

End.: New No.104 Main Roadside, Yongguang, Shangwang, Ruian, Zhejiang, China

Mobile: 0086-13967703011 (Vicky Zhou)     Fax: 0086-577-65162211

Website: www.raxinye.com

Email:  xinye3@cnxinye.cn

Mini máquina de extrusão-sopro de filmes

XT-FB45/50/55

Uso:

Os cilindros e parafusos de extrusora são feitos de liga de aço de alta qualidade com ótima dureza e resistência forte à corrosão após o tratamento de nitrogênio e acabamento de precisão. O parafuso de desenho especial vai melhorar a capacidade de produção e a plastificação. A máquina é usada para extruder filmes tais como LDPE, LLDPE. É amplamente utilizada para a produção de sacos de embalagem para alimentos, roupas e lixos e sacolas camiseta.

Parâmetros principais:

| Modelo | XY-FB45 | XY-FB50 | XY-FB55 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diâmetro de parafuso | 45mm | 50mm | 55mm |
| Raio de parafuso | L/D28:1 | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Velocidade de parafuso | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Potência do motor principal | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| Saída principal | 30kg/h | 35kg/h | 45kg/h |
| Espessura de uma face do filme | 500mm | 600mm | 800mm |
| Largura de dobra máx. do filme | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Potência total | 19Kw | 22Kw | 25Kw |
| Dimensão geral | 1300kg | 1400kg | 16000kg |
| Peso da máquina | 4800x2200x4200mm | 4800x2200x4200mm | 4800x2200x4200mm |