Техническое задание

Размер полотна, отображающего видеоизображение: высота 8 метров; ширина 10 метров. Площадь экрана 80 кв. м.

Медиа-сетка-экран конструктивно состоит из панелей, материал корпуса - алюминиевый сплав, вес 9 кг/1 панель, размер панели не менее 1000x500x60 мм.

Количество панелей в составе экрана 160 шт. Имеется возможность скрепления панелей под разными углами между собой. Светопрозрачность панели 5%.

Разрешение экрана в сборе (160 панелей) - 896x1120 пикселей. Плотность физических пикселей 12545 пикселей/м2. Физический шаг пикселей медиа-сетки - экрана 8.928 мм. Конфигурация пикселя 3-в-1 (трех - чиповый SMD светодиод RGB). Количество пикселей в панели 112х56=2304 шт. Яркость экрана 1200 кд/м2.

Формирование цвета, 4,4 трлн. оттенков, 14 бит.

Угол обзора по горизонтали/по вертикали 120 град./120 град. Оптимальная дистанция для просмотра от 6 м.

Частота обновления 60 Гц. Частота регенерации экрана 1500 Гц.

Экран в сборе со всей необходимой фурнитурой.

Управление экраном: специализированный видеоконтроллер, позволяющий работать с входными сигналами DVI, IIDMI. VGA, AV.YUY.SDI без дополнительных устройств.

Период использования экрана 50 тыс. часов.

Вводное электропитание 380 В. Потребляемая мощность (номинально) 120Вт/1 панель.

Степень защиты IP31. Интервал рабочих температур (номинально) -20~+40 град. С

В комплект поставки входит:

1. Упаковка: туровый кофр из ламинированной фанеры для 6 панелей

2. Система управления

3.  Распределитель питания

4. Комплект коммутации и разъемов

5. Крепежные элементы: 29 кофров

6. Программное обеспечение и платы приема передачи, совместимость с Windows 8

7. ЗИП комплект (6 светодиодных модулей, 4 источника питания, 2 приемные карты в  панель, запасные провода и шлейфы).