济南华北升降平台制造有限公司

المواصفات التقنية

| اسم المنتج | الموديل | ارتفاع الرفع | أبعاد المنصة | مساحة سطح المنصة | الحمولة | السعر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| منصة الرفع ذات العجلتين | SJPT-QY-12 | 12000mm | 3330*1530*2320mm | 2040*1220mm | 300kg |  |
| اسم الشركة: 济南华北升降平台制造有限公司 العنوان: 济南市济北工业开发区 الهاتف: 0531-84250033 84251998 الفاكس: 0531-84251998 الموقع: http://www.tianti.com.cn مصرف فتح الحساب: 济阳县农业银行 رقم الحساب: 147101040001224 إن منتجات الرفع التي تصنعها شركتنا (济南华北升降平台制造有限公司) تكون مضمونة بتأمين مسؤولية جودة المنتج الذي تدعمه شركة PICC (The People's Insurance Company Of China)، وهذه المنتجات تكون احدى أول منتجات حصلت على شهادات (رخصة تصنيع المعدات الخاصة ) و( رخصة تركيب، تعديل وصيانة المعدات الخاصة). مدة الضمان هي سنة واحدة، ومدة الصيانة ستكون دائمة. مدة التسليم: 20 يوما. تاريخ يوم 25 من أكتوبر عام 2013 |
| تكوينات منصة الرفع المتنقلة: 1. الشوكة: أنبوب فولاذ المنغنيز على شكل مستطيل 60*140*6mm (山东泰钢) 2. خزان الزيت: ￠80 عدد 4 (山东泰安液压机械厂) 3. أنبوب الزيت: أنبوب الزيت العالي الضغط (河北欧亚橡胶厂) 4. قطع الختم: N0K ( مستوردة من اليابان) 5. وحدة التشغيل الهيدروليكية: 380V 3KW (无锡德力) 6. الدارة الكهربائية المتكاملة: (河北高碑店液压机械公司) 7. مجموعة الكهرباء: (中国正泰) 8. العجلات: 600-9 (诸诚泸河牌) 9. الارتفاع الأدنى: 1630mm، ارتفاع السياج: 1050mm منصة الرفع مجهزة مع نظام الأمان المقاوم للحمل الزائد مجهزة مع نظام الهبوط لحالة الطوارئ من انقطاع الكهرباء |