HZS90A砼搅拌站构成

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨料 配料 系统 | 储料仓 | 12m3/斗 | 4 |
|  |  | 机架 | 型钢焊接 | 1 |
|  |  | 计量斗 | 2400l | 1 |
|  |  | 传感器 | 1500kg | 4 |
|  |  | 振动器 | MVE200/3 | 1 |
|  |  | 汽缸 | TGC80X190 | 6 |
|  |  | 二联体 | GFC4000 | 1 |
|  |  | 电动滚筒 | Y11-1.6-8050 | 1 |
|  |  | 皮带 | 4X（3+1.5）800 | 23 |
|  |  | 槽型托辊 | Ø89X315 | 20 |
|  |  | 平托辊 | Ø89X950 | 7 |
|  |  | 皮带机架 | 型钢焊接 | 1 |
|  |  | 改向滚筒 | Ø320X950 | 1 |
|  |  | 清扫器 |  | 1 |
| 2 | 主机 系统 | 搅拌机 | MSO2250/1500 | 1 |
|  |  | 减速机 | 309R2 | 2 |
|  |  | 搅拌衬板 |  | 1 |
|  |  | 搅拌叶片 |  | 1 |
|  |  | 液压卸料 |  | 1 |
|  |  | 电动润滑泵 |  | 1 |
| 3 | 斜皮带 | 机架 | 角钢桁架 | 1 |
|  |  | 电动滚筒 | YZ22-2-8050 | 1 |
|  |  | 皮带 | 4X（3+1.5）800 | 67 |
|  |  | 槽型托辊 | Ø89X315 | 28 |
|  |  | 平托辊 | Ø89X950 | 13 |
|  |  | 立辊组 | Ø40X140 | 5 |
|  |  | 改向滚筒 | Ø320X950 | 1 |
|  |  | 清扫器 |  | 2 |
|  |  | 走台 |  | 2 |
|  |  | 导料槽 |  | 1 |
|  |  | 罩壳 |  | 1 |
| 4 | 主机架 | 上底盘 | 型钢焊接 | 1 |
|  |  | 下底盘 | 型钢焊接 | 1 |
|  |  | 走台 | 板材成型焊接 | 3 |
|  |  | 立柱、斜撑 | 型钢 | 1 |
|  |  | 扶梯 | 板材成型焊接 | 2 |
|  |  | 支腿 | 型钢焊接 | 2 |
|  |  | 拢料斗 | 板成型 | 1 |
| 5 | 供水系统 | 水泵 | IS65-50-125 | 1 |
|  |  | 蝶阀 | Φ50 | 1 |
|  |  | 电磁阀 | 4V210 | 1 |
|  |  | 管路 |  | 1 |
|  |  | 附件 |  | 1 |
| 6 | 外加剂系统 | 储料罐 |  | 1 |
|  |  | 外加剂泵 | 40DWB | 2 |
|  |  | 管路 |  | 1 |
|  |  | 附件 |  | 1 |
| 7 | 气路系统 | 空压机 | W0.8/10 | 1 |
|  |  | 储气罐 | 0.3/1.0 | 1 |
|  |  | 过滤器 | TF4000 | 1 |
|  |  | 主管路 | PVR | 1 |
|  |  | 气管 | PU | 1 |
|  |  | 附件 |  | 1 |
| 8 | 计量系统 | 支架 | 型钢焊接 | 1 |
|  |  | 电磁阀 | 4V210 | 4 |
|  |  | 骨料中途斗 | 容量2400l | 1 |
|  |  | 汽缸 | TGC100X250 | 1 |
|  |  | 磁性开关 |  | 2 |
|  |  | 水泥斗 | 容量600kg | 1 |
|  |  | 传感器 | 300kg | 3 |
|  |  | 蝶阀 | Φ300 | 1 |
|  |  | 振动器 | MV60/3 | 1 |
|  |  | 粉煤灰斗 | 容量200kg | 1 |
|  |  | 传感器 | 200kg | 3 |
|  |  | 蝶阀 | Φ200 | 1 |
|  |  | 振动器 | MV60/3 | 1 |
|  |  | 水斗 | 容量300kg | 1 |
|  |  | 传感器 | 200kg | 3 |
|  |  | 卸水泵 | 75DWB | 1 |
|  |  | 外加剂斗 | 容量50kg | 1 |
|  |  | 传感器 | 100kg | 1 |
|  |  | 蝶阀 | Φ50 | 1 |
| 9 | 除尘系统 | 除尘管路 |  | 1 |
|  |  | 轴流风机 |  | 1 |
| 10 | 外装修 | 骨架 | 型钢 | 1 |
|  |  | 彩钢板 | 75mm | 1 |
|  |  | 门 |  | 2 |
|  |  | 窗 |  | 6 |
| 11 | 电控 系统 | 控制室 | 6m2 75mm保温板 | 1 |
|  |  | 强电柜 | KR-H | 1 |
|  |  | 操作台 | KR-HR | 1 |
|  |  | 控制微机 | HZSTD-G | 1 |
|  |  | 液晶控制器 | ALCM | 1 |
|  |  | 管理软件 |  | 1 |
|  |  | 工控机 |  | 1 |
|  |  | 液晶显示器 | 17寸 | 1 |
|  |  | 打印机 | EPSON LQ300K | 1 |
|  |  | UPS电源 |  | 1 |
|  |  | 电器元件 | 断路器、接触器、热保护、按钮等 | 1 |
|  |  | 冷暖空调 | KFRd-23GW/Z1 | 1 |
|  |  | 转椅 |  | 1 |
| 12 | 监控系统 | 夜视摄象机 | PNY-817 | 3 |
|  |  | 四画面分割器 | PTS-104 | 1 |
|  |  | 监视器 | MC14 | 1 |
|  |  | 电源 |  | 1 |
|  |  | 铝合金罩壳 |  | 3 |
|  |  | 摄象机支架 |  | 3 |
|  |  | 视频线 |  | 1 |
|  |  | 电源线 |  | 1 |

| 公告型号 | ZZ1251M3649W | 公告批次 | 118 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定质量 | 14715 | 总质量 | 25000 |
| 整备质量 | 10155 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 欧二 | 轴数 | 3 |
| 轴距 | 3750+1350 | 轴荷 |  |
| 轮胎规格 | 1100R20 | 接近离去角 | 20.5/33 |
| 前悬后悬 | 1320/2042 | 前轮距 | 1940 |
| 后轮距 | 1860 | 识别代号 |  |
| 整车长 | 8462 | 整车宽 | 2490 |
| 整车高 | 3070 | 货厢长 | 6200 |
| 货厢宽 | 2280 | 货厢高 | 550 |
| 最高车速 | 93 | 驾驶室载客数 | 2 |