Cotización

| No. | Producto | cantidad | Precio unitario FOBNingbo | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Máquina cortadora FQ-450 | 1 unidad | USD4100.00 | USD4100.00 |
| Opciones de dispositivo : |
| 1.1 | Freno magnético (3 piezas) | 1conjunto | USD700.00 | USD700.00 |
| 1.2 | Cuchilla quirúrgica | 10 piezas | USD10.00 | USD100.00 |
|  | TOTAL VALOR: |  |

Máquina cortadora FQ320

Función opcional:

Ancho mínima de corte: 10mm

3 embragues magnéticos y freno

Dispositivo de corte longitudinal para las películas

Máquina cortadora y de rebobinado FQ-450:

Ancho máximo de rollo: 450mm

Diámetro de desbobinado: 500mm

Diámetro de rebobinado: 450mm

Velocidad: 70m/min

Motor principal (0.75kw):               1pc     (China)

Motor en fase (0.35A  220V)       1pc    (China)

Transductor                        1pc    (Japón)

Ojo eléctrico                       1pc     (Alemania)

Ojo eléctrico                       2pcs     (China,Taiwan)

Soplador                            1pc    (China)

Cuchillo                             10pcs   (China)

Eje de aire                           3pcs    (China)

Esta máquina se tiene tres ejes de aire, dos para rebobinador (3”) y uno para desbobinador (3”), con el sensor de Taiwan para la guía, y un sensor de Alemania para la pieza de contado.

(Estándar)

(opcional con freno magnético)

Otra información:

# Empaque: caja de madera de fumigación para envío máritimo

- Garantía de calidad: dentro de un año de garantía desde la fecha de entrega. Si la máquina se necesita reparar dentro de este período, el vendedor deberá despachar a técnico al lado del comprador en el tiempo. Pero el comprador asumirá todos los gastos durante el período de reparación.

- Término del comercio: FOB Ningbo, estarán sujetos a las normas internacionales para la interpretación de términos comerciales (INCOTERMS 2000) proporcionado por la cámara de comercio internacional (ICC)

- Forma de pago: 100% por T/T antes de enviar la mercadería.

- Plazo de entrega: 7 días después de recibir el 30% de pago por T/T.

- Seguro: por cubierto por el comprador

Cualquier problema, díganos por favor.

La cotización es válida para 30 días.

Saludos,

Mr Jared