ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| No. | Товар | Количество | Цена за единицу | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RY-330Флексографская печатная машина (включая 5 секций печати 5 УФ-сушилка из Тайвань 1 BST камера 1 система ламинирования 1 палочка для изменения напраления 1 секция для выправления 1 секция для сбора отходов 3 станции для высечки 2 контролер натяжения 15 печатный цилиндр 5 Анилоксовый цилиндр) | 1 шт | USD59000,00 | USD59000,00 |
| Опции |
| 1.1 | холодная штамповка | 1 шт | USD2000,00 | USD2000,00 |
| Общая стоимость: |  |

1)RY330 Флексографская печатная машина с 5 цветами

Скорость печати: около 60м/мин

Наибольший Цвет печати: 6

Макс. ширина рулонной бумаги: 330 мм

Макс. ширина печати: 320 мм

Макс. диаметр сматываемого рулона: 650 мм

Макс. диаметр намотки:600мм

Длина печати: 175-380 мм

Главная мощность: 380В/переменный ток(3 фаза)50ГЦ

Толщина подложки:0,1~0,3 мм

: Размер упаковки: 12 кубических метров

Вес брутто: 2500 кг

Вес нетто: 2000 кг

Контроль натяжения(сматываемого рулона): Япония

Контроль натяжения (намотки): Китай

Главный двигатель: Китай

Датчик: Тайвань

Печатный цилиндр: 3 шт*5=15 шт (57 зуб до 120 зуб)

Анилоксовый ролик: 5 шт (300 линий до 1000 линий)

Машина с выправлением, палочкой для изменения напраления, упаковкой отходов.

1) Печатный ролик: 3 шт, размер определяется пользователем от 57 зуб до 120 зуб

2) Анилоксовые цилиндры:  1 шт, линии могут быть выбраны использователем от 200 до1000.

3) обтяжной аппарат для кардной ленты: 1 шт

4) палочка для изменения напрявления: 1 шт

5) контроллер натяжения сматываемого рулона: 1 шт Mitsubishi из Японии

6) датчик: 1 шт из Тайвань

7) контроллер натяжения намотки: 1 шт производствен в Китае

8) магнитный порошковый тормоз:3 шт из Китая

9) Электромагнитный клапан: 2 ши из Японии

10) инвертор: Тайвань

11) остановится автоматически при отсутствии бумаги

12) Машина остановится автоматически, когда бумага сломана

13) Контактор: Schneider из Франции

14) воспроизведение времени: 1 шт из Тайвань

15) воспроизведение твердого тела: 2 шт из Японии

16) Контроллер температуры: Китай

17) Все воздушные выключатели: Schneider из Франции

18) Другие проводки низкого давления Schneider из Франции / Китай

Все ролики обработаны высокой температурой

Характеристики:

1) Главный мотор принимает импортированный инвертор для осуществления бесступенчатого регулятора скорости.

2) Печатные секции оборудованы с группой инфракрасных сушилок соответственно.

3) Каждое устройство инфракрасных сушилок печатной секции

4) Подача и перемотка управляются при помощи магнитного порошокового тормоза и муфты(Японский автоматический контроллер натяжения Mitsubishi).

5) Размоточный аппарат и перемоточный аппарат используют пустотелый фиксатор.

6) одна единица поворотной станции

7) Принять керамический анилоксовый ролик, который предлагает прочность, износостойкость и коррозионную стойкость, а также более эффективен на производстве за счет снижения времени смены роликов.

8) Печатная секция может зарегистрироваться в 360 градусов. Каждая печатная секция может быть независимо соединена зубчатым  колесом и распустена, чтобы были остальные секции для продолжения печати.

9) Красочный ролик будет автоматически отключается впечатление, когда пресса остановиться и вращаются с меньшей скоростью, чтобы сохранить чернило от сушки..

10) Размотка бумаги, печать, ламинирование, роторная высечка,  отвод отходов и перемотка могут быть обработаны за один проход. Она  характеризуется широким применением, высокой скоростью печати и высокой экономической эффективностью, чернило не будут загрязнять окружающую среду. Поэтому это идеальная печатная машина для коммерческой выписки, этикеток, высокой чувствительной к давлению этикетки.

Образцы:

2) Другая инфолрмация:

A. Упаковка: дереявнный ящик, который годный для плавания

B. Гарантия качества: гарантия на один год с даты коносамента. Если машина нужно быть ремонтирована в течение этого периода, Продавец должен отправить техник к стороне покупателя вовремя. Но покупатель должен отвечать за все расходы во время ремонта.

C.Срок торговли: FOB Вэньчжоу, подлежит международным правилам для интерпретации торговых терминов (Инкотермс 2000) Предоставленные Международной торговой палаты (ICC)

D.Условия платежа: 30% T/T  аванса, надо оплатить 70% T/T баланса до отправки.

E. Срок поставки: 40 дней после получения 30% T/T аванса.

F. Страхование: покрыто покупателем

G. Расходы по установке и испытанию машины: Продавец отправит инженера к стороне покупателя вовремя, когда машины прибыть в место покупателя. Покупатель оплачивает все расходы, включая  расходы по авиабилетам туда и обратно, питанию и проживанию в период испытаня машины.

H. Время установки и испытания машины в стороне покупателя: 5 дней

Срок действия этого предложения составляет 30 дней.

Если вам нужна больше информация, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

Всего доброго,

Jared Lin,