YZF 406

Le prix de l’offre:  USD57500( prix du départ usine)

Délai de livraison: 30 jours ouvrables

| Spécification principal de YZF406 | Vis A | Vis B | Vis C |
| --- | --- | --- | --- |
| Unité de l’injection |
| Diamètre de la vis | mm | 70 | 75 | 80 |
| Rapport de vis L / D | L/D | 21.4 | 20 | 18.8 |
| Volume de l’injection (théorique) | CM³ | 1423 | 1634 | 1859 |
| Poids de l’injection (PS) | g | 1295 | 1487 | 1692 |
|  | oz | 45.6 | 52.4 | 59.6 |
| Vitesse de l’injection | g/s | 366 | 395 | 446 |
| Capacité de plastification | g/s | 60 | 65 | 70 |
| Pression de l’injection | MPa | 199 | 173 | 152 |
| Vitesse de vis | rpm | 160 |
| Unité de fermeture |
| Force de fermeture | KN | 4060 |
| Course de fermeture | mm | 700 |
| Max. hauteur de moule | mm | 800 |
| Min. hauteur de moule | mm | 280 |
| Espace entre les tirants (W×H) | mm | 720×720 |
| Force d’éjecteur | KN | 110 |
| Course d’éjecteur | mm | 160 |
| Nombre d’éjecteur | n | 13 |
| Autres |
| Max pression de pompe | MPa | 16 |
| Puissance du moteur de la pompe | kW | 37 |
| Puissance du chauffage | kW | 20.73 |
| Dimension de la machine (L×W×H) | m | 7.57×1.96×2.41 |
| Poids de la machine | t | 14.2 |
| Capacité du réservoir d'huile | L | 687 |