注：1. 文中标绿部分为解释性翻译。

2. 红色部分公司名称没有在网上找到确切的英语 保留

3. TRB-1300 设备 理解成成卷垃圾袋生产设备 表蓝 ， 下文产品部分表蓝

4. 黄色部分没有翻译

SJ-65D/FM1200 machine de soufflage du film

1.Extrudeuse

1.1 Vis: diamètre de vis Φ65

Rapport de longueur-diamètre: 28:1,matériaux: 38CrMoALA

1.2 Vitesse de la vis：10-100r/min

1.3 Baril de la machine: Chauffage de baril: anneau de chauffage en aluminium

Refroidissement de baril: la troisième zone, refroidissement par air

Ventilateur de refroidissement: 350W

1.4 Réducteur: 1:5 boîte de vitesse

1.5 Moteur principal d'extrusion: 22KW convertisseur de fréquence Kevo

1.6 Capteur de température: 3 unités

2. Changeur de filter

2.1 Changeur de filter avec le démontage manuel

2.2 Chauffage de changeur de filter：Bobine de chauffage en acier inoxydable

2.3 Capteur de température:1 unité

3. Tête de module

3.1 Type de structure: Structure hélicoïdale en seule couche

3.2 Matériaux : 40Cr acier de poule

3.3 Format:Φ220-120㎜

3.4 Chauffage: Bobine de chauffage en acier inoxydable

3.5 Capteur de température: 1 unité

4. Anneau de l’air

4.1 Type de structure: anneau d'air de sortie unique

4.2 Matériel: aluminium de fonte 
4.3 Puissance du ventilateur: 1.5 KW

5. Contrôleur de la stabilité de la mousse

5.1 Type de structure: tige pendule

6 Dispositif à chevrons

6.1 Type de structure: bois

6.2 Mode du réglage: manuel

7.Dispositif pour l'insertion du bord

7.1 Type de structure: Le style de flanelle
 7.2 Mode du réglage: manuel

8.Traction

8.1 Type de structure: cadre fixe

8.2 Moteur de traction: 1.5KW convertisseur de fréquence Kevo

8.3 Type de serrage pour le rouleau de traction: Dispositif de serrage manuel

8.4 Diamètre de pliage du film: 1200㎜

8.5 Longueur de rouleau en caoutchouc:1300㎜

9.Enrouleur

9.1 Enrouleur de friction dos à dos avec double stations

9.2Convertisseur de couple 3 unités

10. Cadre de traction

10.1 Cadre de traction intégré en forme carrée, avec l'échelle inclinée

1200mm machine d’impression flexographie en deux couleurs

A：Paramètres principaux:

1. Modèle de la machine: 1200mm

2. Matériaux d’impression: Le tissu non-tissé, le papier en rouleau, le papier plastifié, le film, la feuille mince d'aluminium, le feuille mince et une variété des matériaux pour les emballages souples en rouleau.

3、Largeur d’impression maximum: 1100mm

4、Longueur d’impression maximum: 100-1000mm

5、Vitesse d’impression: 10-50m/min

6、L'épaisseur de la plaque (y compris l'adhésif double-face)：2.38mm

7、Dimension de la machine: 3500*2400*1800mm

8、Poids de la machine: 2000kg

B：La section de décharge：

1、Longueur de rouleau：1250mm

2、Longueur du rouleau de l'impression efficace：1100mm

3、Diamètre du noyau de rouleau: 76mm

4、Diamètre maximal de décharge: 1000mm

5、Méthode de décharge: Friction

C：Partie de traction:

1、Composants de traction: Rouleau de cuir, rouleau de Chrome

2、Nombre de groupes: deux groupes

D：Partie d’impression:

1、Composants de l’impression：Rouleau de chrome, rouleau pour la plaque d'impression, rouleau tramé, rouleau en caoutchouc

2、périmètre de rouleau pour la plaque d'impression：100-350mm

3、Matériau pour plaque d'impression：plaque de résine ou plaque en caoutchouc
4、Type de transmission: la transmission par engrenage

5、Chromatographie d'impression: Rotation de 360 ​​degrés

6、Mode de réglage：manuel

7、Réglage de levage et descente de plaque：manuel

E：Section de chauffage et de séchage

1、Procédé de chauffage et de séchage: après le séchage par le ventilateur, on fait le chauffage.
2、Zone de chauffage：2couleur：2 unités

3、Puissance de chauffage： 3kw

4、Longueur de séchage auxiliaire:：1 mètre

5、Ventilateur：2 unités

6、Puissance de ventilateur：1200mm ：0.75kw  0.75 kw

F：Section du moteur：

Moteur principal: 3kw

Moteur pour le transport de l'encre: 0.55kw

3、La machine principale est contrôlé la vitesse par le convertisseur de fréquence

G：Section de rembobinage

1、Longueur de rouleau: 1250mm

2、Longueur de rouleau efficace: 1250mm

3、Diamètre du noyau de rouleau: 76mm

4、Diamètre de décharge maximum: 1000mm

5、Mode de rembobinage: Friction

H: La liste de configuration en détail

Moteur principal (moteur de convertisseur de fréquence): 1 unité: 3KW（上海速川Shanghai SUCHUAN）

Moteur pour le transport de l'encre: 0.35kw（上海速川Shanghai SUCHUAN）

Convertisseur de fréquene pour la machine principale: 1 ensemble（惠丰Huifeng）

Ventilateur：2 unités  2*0.75KW（上海丰扬Shanghai Fengyang）

Rouleau de guidage en aluminium:  (oxydation de surface, le traitement de l'équilibre statique et dynamique)
Rouleau tramé：une couleur avec un rouleau（WENZHOU）

Rouleau en caoutchouc：une couleur avec un rouleau：（auto-production）

Poudre magnétique w：un ensemble（上海海泰磁粉有限公司）

Contrôleur de tension：（Shanghai tension automatic equipment limited company）

Appareils électriques à basse tension:（Chint groupe en Chine）

Dispositive de correction photo-électrique：un ensemble（auto-production）

Arbre expansible pneumatique: 2（瑞安强光机械厂）

Commutateur: (Schneider)
Boîtier de commande électrique：1 ensemble（auto-production）

Un groupe de cadre centrale:（auto-production）

L'ensemble de la machine coulée：（auto-production）

Composants pneumatiques：（上海创峰气动）

1300 découpeuse à séparateur à commande numérique

| Moteur principal | 4KW（fabrication de Shanghai） |
| --- | --- |
| Convertisseur de fréquence | 4KW(fabrication de Taizhou) |
| Cellule photoélectrique | Pour la correction（Fabrication de Longyou） |
| Poudre magnétique | 5kg（胜设产） |
| Moteurs synchrones | 110W（Fabrication de Wuxi ） |
| Vis à billes | Pour la correction（Fabrication de Wuxi） |
| Panneau de commande de correction | Pour la correction（Technologie Mitsubishi） |
| Panneau de commande de tension | Contrôler la traction（Technologie Mitsubishi） |
| Ampèremètre pour contrôler la tension | Ajuster le courant de tension（Technologie Mitsubishi） |
| Compteur de mètre | Pour comptage du mètre（Technologie Mitsubishi） |
| Compteur de vitesse linéaire | Pour mesurer la vitesse linéaire（Technologie Mitsubishi） |
| Potentiomètre du moteur principal | Pour régler la vitesse du moteur principal（Technologie Mitsubishi） |
| Ventilateur centrifuge | 550W |
| 15 outils de lame plate | Importation |
| Quatre rouleaux de compression | Utilisation de rembobinage |
| 3 arbres expansibles pneumatiques | Utilisation de rembobinage |
| Un rouleau cannelé | Pour la lame plate |

TRB-1300 Machine de fabrication de sacs en rouleau

Caractéristiques:

Cette machine est développée et fabriquée par notre entreprise soi-même sur la base de l'intégration des technologies étrangères de pointe. Elle adopte les matériaux comme LDPF, LHPF et le film en rouleau afin de fabriquer les sacs à ordures en rouleau ou les sacs pliés. Cette machine adopte le contrôle de l'ordinateur, le système de servo, le moteur pas à pas, pour fixer la longueur, le suivi photoélectrique, le comptage automatique, l'alarme au nombre réglé, le redressement automatique etc. C'est une machine idée de fabriquer des sacs à ordures en rouleau.

garbage bags.

| Modèle | TRB-1300 |
| --- | --- |
| Max. largeur de sac fabriqué | 1300mm |
| Max. longueur de sac fabriqué | 999mm |
| Épaisseur de sac fabriqué | 0.015-0.05mm |
| Vitesse de sac fabriqué | 20-50pcs/min |
| Variété de sacs | (sac d'impression, sac non coloré) |
| Puissance totale | 10kw |
| Poids de la machine | 2600kg |
| Dimensions totale | 9800×2400×2000mm |

| Composants principaux |
| --- |
|  | Nom | Origine |
| 1 | Affichage à cristaux liquides | La ville de Wuxi |
| 2 | Commutateur électrique | Schneider |
| 3 | Moteur pas à pas | Fabriqué en Chine |
| 4 | Moteur principal | Shanghai |
| 5 | Interrupteur électrique | Schneider |
| 6 | Cylindre pneumatique | Yadeke à TaiWan |
| 7 | DC delivery motor | 600w à Wuhu |
| 8 | DC Moteur d'alimentation | 600w à Wuhu |
| 9 | Stringing delivery motor | 300w àWuhu |
| 10 | Onduleur | Huifeng à Yantai |
| 11 | Relais statique | Magnate |
| 12 | Electromagnetique watts | Yadeke à TaiWan |
| 13 | Cellule photoélectrique | Fabriqué en Chine |
| 14 | Bord de redressement par l'ordinateur | Fabriqué en Chine |
| 15 | Régulateur de température | Fabriqué en Chine |
| 16 | Moteur synchrone | Fabriqué en Chine |
| 17 | Largeur alimentée des matériaux | 900mm |
| 18 | Diamètre du matériel de l'alimentation | 600mm |
| 19 | Expansible pneumatique | Fabriqué en Chine |
| 20 | Poudre magnétique | Fabriqué en Chine |
| 21 | Rouleau en caoutchouc | En utilisant les matériaux en caoutchouc résistant à l'usure |
| 22 | Rouleau en gel de silicone | En utilisant les matériaux de thermostabilité |
| 23 | Pièce de poinçonnage | Changrong à Shenzhen |
| 24 | Trou rond | 30mm |
| 25 | Couteau de chaleur avec l'étanchéité latérale | 2 pièces, cuivre |
| 26 | Couteau de casse à point principal | Fabrication nous-même |
| 27 | Pale de chaleur | Fabrication nous-même |
| 28 | Pale de casse à point principal | Ma’an shan Factory |
| 29 | Trou rond | 60mm 2 pièces |
| 30 | Crevasse | Fabrication nous-même |
| 31 | Largeur de chaîne en plastique | 15-35mm |
| 32 | Rouleau d'entraînement | Aluminum |