DZB-500/600/700/800

Máquina de fazer sacolas em rolo de duas camadas de controle por computador

Característica :

Esta máquina, especialmente concebida para finalidade de duplo rolamento de ponto de corte para sacolas camiseta e planas, é controlada por um computador. O sistema de definição de comprimento (servo) reduz os erros da dimensão de corte e selagem, e a instalação do rasteador fotoelétrico faz com que a posição da figura do sacola impressa seja precisa. O controlo numérico  computadorizado pode ser seleccionado para ajustar o comprimento da sacola. A máquina irá parar automaticamente e emitir um sinal de aviso caso houver algo errado com o saco impresso.

Parâmetros técnicos principais:

| Modelo | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Largura máxima | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm |
| Comprimento máximo | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
| Espessura de fabricação de sacola | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
| Velocidade por minuto | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
| Potencia do motor principal | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Potencia de aquecimento | 1.2kw | 1.6kw | 2kw | 2.2kw |
| Peso de embalagem | 1000kg | 1060kg | 1180kg | 1220kg |
| Peso da máquina | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg |
| Dimensões da máquina (C*L*A) | 3300X1100X1500 | 3300X1200X1500 | 3300X1300X1500 | 3300X1400X1500 |
| Dimensões de embalagem (C*L*A)mm | 3400X1200X1700 | 3400X1300X1700 | 3400X1400X1700 | 3400X1500X1700 |