DZB-500/600/700/800

Компьютерная двухслойная машина для изготовления пакетов

Характеристики:

Эта машина, специально разработанная точечная резательная машина с двумя функциями для производства плоских пакетов и пакетов типа майка, управляется компьютером, шаговая (серво-)система для установки длины снижает ошибки в размерах при уплотнении и резке, и установка следдования фотоэлектрических глаз помогает следать положение рисунка печатного мешка точным. Численное управление может быть выбран для регулировки длины пакета. Машина автоматически остановится и звучит предупреждение, если есть что-то не так с печатными мешками.

Основные технические параметры:

| Модель | DZB-500 | DZB-600 | DZB-700 | DZB-800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. ширина | 400мм | 500мм | 600мм | 700мм |
| Макс. длина | 1200мм | 1200мм | 1200мм | 1200мм |
| Толщина производимого пакета | 0,008-0,10мм | 0,008-0,10мм | 0,008-0,10мм | 0,008-0,10мм |
| Скорость в минуту | 40-120 шт/мин | 40-120шт/мин | 40-120шт/мин | 40-120шт/мин |
| Мощность главного двигателя | 1,1квт | 1,1квт | 1,5квт | 1,5квт |
| Мощность нагрева | 1,2квт | 1,6квт | 2квт | 2,2квт |
| Упаковочный вес | 1000кг | 1060кг | 1180кг | 1220кг |
| Вес машины | 800кг | 850кг | 900кг | 1000кг |
| Размеры машиы(Д*Ш*В) | 3300X1100X1500 | 3300X1200X1500 | 3300X1300X1500 | 3300X1400X1500 |
| Упаковочные размеры(Д*Ш*В)мм | 3400X1200X1700 | 3400X1300X1700 | 3400X1400X1700 | 3400X1500X1700 |