Флексографская печатная машина 4-цвета YT4600/4800/41000

1. Характеристики:

Эта машина подходит для печати упаковочных материалов как полиэтиленовый, полипропиленовый пластиковый пакет, целлофан и рулонная бумага и т.д. И это идеальное печатное оборудования своего рода для производства бумажных упаковочных мешок для пищевых продуктов, супермаркетных пакетов с ручкой, пакетов типа майка и пакетов для одежды, и т.д.

- Простота в эксплуатации, гибкое начало, точное регистрирование цвета.

- Счетчик метра может установить количество печатания согласно требованиям. Автоматически остановить машину в установленном количестве или когда материал отрезан.

- Подъем и опускание печатного формного цилиндра вручную, будет автоматически перемещать печатную краску после подъема печать

- Печатная краска распространена по накатанному цилиндру с ровным цветом чернилы.

- 5. Надежная система сушки координирует с высокоскоростным вращением, она автоматически выключить цепь, когда машина останавливается.

6. 360 непрерывное и регулируемое приспособление для регистра.

7.Импортный частотный контроллер скорость двигателяприспосабливается к различным скоростям печатания,

8. Там медленная/ останавливая кнопки на основании роликовой пластины и роликовой стойке материала, чтобы сделать его легко управлять машиной, когда плита установлена​​.

2.Основные технические параметры:

| Модель машины | YT4600 | YT4800 | YT41000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. Ширина печатного Материала | 600мм | 800мм | 1000мм |
| Макс. Ширина печати | 560мм | 760мм | 960мм |
| Диапазон длины печатной продукции | 191-914мм | 191-914мм | 191-914мм |
| Макс. Диаметр рулонного материала | 450мм | 450мм | 450мм |
| Скорость печати | 5-50м/мин | 5-50м/мин | 5-50м/мин |
| Толщина пластины(В том числе двусторонняя липкая бумага ) | 2,38мм | 2,38мм | 2,38мм |
| Общая мощность | 10,87квт | 12,5квт | 14,37квт |
| Вес машины | 3000кг | 3500кг | 4000кг |
| Габаритный размер(Д*Ш*В) | 4200*1600*2400мм | 4200*1800*2400мм | 4200*2000*2400мм |

- Фотографии:

4. Контактная информация:

Ms.Vicky 
Xinye ( E-light ) Packaging Machine Co.,Ltd.
Сайт: http://xy.raxinye.com 
Skype; Xinye03
Тел:  86-577-65132727
Факс: 86-577-65132727
Моб.: 0086-13967703011
Адрес: No.104 Main Roadside, Yongguang, 
        Shangwang, Ruian, Zhejiang, China
P.C :325206

Если у вас есть какие-нибудь вопросы, горячо приветствуем позвонить по 86-13967703011 или напишить мне ,будем дать вам ответ как можно скорее.