Предложение

Мы предоставляем SLW-1200 линию для производства двухслойных стрейч пленки, вот ниже новейшая информация ипредложение:

Ⅰ. Особенности:

1. Она принимает передовые технологии из-за границы и производима после абсорбции, улучшения, инноваций.

2. Это полный частотно-преобразовательный контроль, движение стабильное, очень эффективная, и с низким потреблением энергии.

3. Данный продукт принимает технологию разового формования.

4. Она может производить двухсторонную палку для стрейч пленки.

Ⅱ. Введение о агрегате

1. Агрегат данной серии в основном используется для производства полиэтиленовой пленки для однонаправленного стрейча стренйч пленки, шпагаты мембраны), а также пленки для сохранения свежести.

2. Поэтому он широко подходит для упаковки строительных материалов, металлических комплектующих деталей. Винт агрегата принимает легированную сталь 38CRNOALA. Он производится с помощью  азота и точной обработки, так что он очень прочный и надежный на долгое время.

3. Регулирование температуры принимает передовую систему автоматического управления и Т форма принимает многоточную регулировку. Они могут причинить то, что толщина пленки будет ровнее.

4. Система охлаждения принимает циркулирующее охлаждение воды, и ее эффект охлаждения хороший.

5. Установка для подачи нити принимает подачу нити фрикционного типа и есть установка для резки краев и элемент для подачи нити для бокового материала путем туда и обратно. Это приводит к тому, что пленку, которую производит быть аккуратнее.

Ⅲ. Основные технические параметры

| Модель: | SLW-1200 двухслоный | SLW-1200 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр шнека | 60мм×2 | 65мм |
| Соотношение длины и диаметра | 28:1 | 28:1 |
| Материал винтового барабана | 38CRMOLA | 38CRMOLA |
| Ширина формы | 1450мм | 1450мм |
| Ширина пленки | 500-1200мм | 500-1200мм |
| Толщина | 0.008-0.05мм | 0.008-0.05мм |
| Диаметр после производства | 300мм | 300мм |
| Производительность | 70-90 кг/час | 65 кг/час |
| Мощность главного двигателя | 15 квт×2 | 15 квт |
| Мощность нагрева | 65 квт | 65 квт |
| Габаритный размер: | 6000×3000×2600мм | 6000×2200×2500мм |
| Общий вес | 5000кг | 4500кг |

| Стандартная конфигурация |
| --- |
| Пункт | Описание | Кол-во |
| 1 | Автоматическая намоточная установка | 1 шт |
| 2 | Автоматический воздушный вал | 2 шт |
| 3 | Автоматическое устройство для регулировки | 1 шт |
| 4 | Автоматический контроль температуры | 12 шт |
| 4 | Бесступенчатый инвертор | 1 шт |
| 5 | Шаговый двигатель | 1 шт |
| 6 | Двигатель переменного тока | 1 шт |
| 7 | Коробка передач | 1 шт |
| 8 | Электрошкаф | 1 шт |
| 9 | включатель(ZHENGTAI) | Несколько шт |
| 10 | Электрический компонент (ZHENGTAI) | Несколько шт |
| 11 | бункер | 2 шт |
| 12 | охлаждающий ролик(диаметр: 270мм) | 1 шт |
| 13 | Воздушный компрессор | 1 шт |

| Запчасти |
| --- |
| Пункт | Описание | Кол-во |
| 1 | инструменты | 1шт |
| 2 | инструкции | 1шт |
| 3 | схема | 1шт |
| 4 | измеритель тока | 1шт |
| 5 | Измеритель напряжения | 1шт |
| 6 | термопара | 1шт |
| 7 | реле | 1шт |
| 8 | Выходный цвет | Темный синий |

Ⅳ. Предложение (цена F.O.B порт Нинбо)

| Модель | цена |
| --- | --- |
| SLW-1200 однослойный | 24000USD |
| SLW-1200 двухслойный | 37000USD |

Срок действия нашего предложения составляет 2 месяца.

Опция дополнительных устройств

Пункт               цена за единицу   цена после скидки

1). Авто погрузчик            750USD/шт       1400USD/2 шт

2) сушильный бункер           450USD/шт       800USD/2 шт

3)Автозаменитель фильтра    850USD/шт       1500USD/2 шт

4) клейкий насос             750USD/шт       1400USD/2 шт

5) смеситель					2400USD/шт		  2200USD

6) Воздушный компрессор       200USD	         150USD

7) охладитель                2000USD           2000 USD

Ⅴ. Доставка

Доставка машины за  30 дней，мы будем производить машину после получения 30% аванса.

Ⅵ.Гарантия

- Мы даем гарантию качества машины сроком на один год. Но покупатель должен оплатить стоимость обслуживания, если он сломан из-за неправильной эксплуатации.

- Запасные части прилагаются бесплатно, проблематичные части могут быть изменены бесплатно за 1 год, но покупатель должен оплатить стоимость доставки по экспресс-доставке, другие (при необходимости) предлагают купить в первый раз, чтобы сохранить стоимость транспортировки.

Ⅶ. Технические услуги

- Мы научим ваших сотрудников узнать всю инструкцию по эксплуатации на нашем заводе, если это необходимо, операция проста в освоении и только 1 человек достаточно для управления!

- Если нужно, чтобы наш инженер прийти к вам в вашу страну или обучить и установить, покупатель должен оплатить расходы по авиабилетам, расходы на жизнь, зарплату инженера(60 USD/день)

- Мы будем предоставить покупателю спецификацию и видео или компакт-диск вместе с машиной при отгрузке.

Ⅷ. Упаковка

В деревянном ящике, или упаковка стретч-пленкой или упаковка насыпью просто в соответствии с ситуацией доставки или клиентов, для деревянного ящика нужно платить дополнительную плату за упаковку.

Extra Equipment Details

1. DYFS-60 stretching film crusher & mixer

Application:

The machine is characterized by sound reliability, easy maintenance and stability in design. It is specially applied to recycling the hydrostatic film materials and other materials, such as CPE，PE，PO，PP，PET，PA and etc, which will bring you sound economic result. It is suitable for crushing the stretching film with some glue, it is of excellent operation system and high output capacity.

Characteristics:

It only recycles directly the film materials without changing the chemical contents or compositions so the pellet can be recycled to utilize. Its master motor adopts import name converter to govern, which is characterized by saving power, good for environmental protection ,simple construction, ease of operation(one person operation ) and high automation.

Main Technical Data:

| Main Motor Power | 3kw |
| --- | --- |
| Machine Weight | 300kg |
| Overall Dimensions | 700*700*1600mm |

2. Industrial Air Cooled Chiller

A. Technical Parameters

| Model Item | AC-3 |
| --- | --- |
| nominal cooling capacity | kcal/h | 6803 |
|  | kw | 7.91 |
| input power | kw | 3.33 |
| power supply | 3PH~380V/50HZ |
| refrigerant | type | R22 |
|  | type of control | capillary |
| compressor | type | hermetic scroll(piston) |
|  | power(kw) | 2.8 |
| condenser | type | finned copper tube + low noise outer rotor fan |
|  | cooling air flow (m3/h) | 3000 |
| evaporator | type | tank with coil(shell and tube) |
|  | chilled fluid flow (m3/h) | 1.36 |
|  | volume (L) | 50 |
|  | inlet and outlet pipe diameter (inch) | 1 |
| water pump | power (kw) | 0.37 |
|  | lift (m) | 20 |
| safety protection | compressor over temperature, over current, high and low pressure, over temperature,flow switch, phase sequence, phase-missing, exhaust overheating, antifreezing |
| weight | kg | 135 |
| dimension | mm | 930*520*975 |

- Note: 1. Nominal cooling capacity is according to:

- Inlet chilled fluid temperature: 12℃

- Outlet chilled fluid temperature: 7℃

- Inlet cooling air temperature: 30℃

- Outlet cooling air temperature: 38℃

- 2. Working range:

- The temperature range of chilled fluid is from 5℃ to 35℃;

- Temperature difference between inlet and outlet chilled fluid is from 3℃ to 8℃.

- It is better to use the chiller while the ambient temperature at or below 35℃.

- We reserve the right to modify the above dimensions or parameters without further notice.

B. Main parts of 3-5 HP Air cooled chiller

| Main parts | Brand | Origin |
| --- | --- | --- |
| Compressor | Hitachi | Japan |
| Electrical components | Schneider | France |
| Water pump | Pentax | Italy |
| Evaporator | ANGES | Hong Kong |
| Condenser | ANGES | Hong Kong |
| Pressure Controller | JUNLE | TAIWAN |
| Oil type pressure gauge （High pressure） | HONGSEN | CHINA(Taiwanese capital) |
| Oil type pressure gauge (Low pressure) | HONGSEN | CHINA(Taiwanese capital) |
| Thermostat | ANGES | Hong Kong |
| Expansion Valve | ALCO | America |
| Filter Dryer | ALCO | America |
| Cooling Fan(outer-rotor blower) | MAER | TAIWAN |

3. Air compressor

Application: it is used for stock and compress the air, adjust air load, delay to use the air.

Detail specification:

| Item | Air compressor |
| --- | --- |
| Pressure | 0.8Mpa |
| Weight | 80kg |
| Dimension | 900×450×790mm |
| Power | 1.5kw |

4. Auto feeder

Feature:

1. Small dimension, light weight, can be install on the dryer or other raw material holder.

2. It adopt microcomputer control, unload or shortage material automatic alarming.

3. High speed motor, convenient operate, lower noise, long use time.

Main Specification:

| Item | Auto feeder |
| --- | --- |
| Motor | 1kw |
| Speed | 200kg/h |
| Capacity | 6L |
| Lift | 5-7m |
| Weight | 13kg |

5. Glue Pump

Application: This glue pump used for put glue into the raw material and produce the stretch film.

Main specification

| Item | Glue pump |
| --- | --- |
| Volume | 5kg |
| Material | Stainless steel |
| Power | 0.5kw |
| Weight | 50kg |

Gear Box                                     Hopper

Packing: with stretch film and bubble film.

It also can be packing with wooden box (you need to pay the extra fee)