Zhejiang Deguang Machinery Co.,Ltd

www.wenzhoudg.com

shdg@wenzhouhg.com

Контакное лицо:Kelvin

Тел:0086-577-65161881

Мобильный:0086-13626509930

Предложение:

Цена:8200 USD Fob Нинбо（Деревянная упаковка）

Срок поставки:15 дней после получения аванса.

Условие платежа: TT 30% аванса, надо оплатить баланс по TT до доставки.

1. Основные параметры:

1. Макс. Ширина материала для разрезки: 1300мм

2. Мини. Ширина материала для разрезки: 40мм

3. Макс. скорость разрезки: 200м/мин.

4. Макс. Диаметр сматываемого рулона: 600мм

5. Макс. диаметр намоточного рулона: 500мм.

6. Диаметр бумажной гильзы:76мм или 152мм

7. Мощность машины: Макс. 5 кВт

8. Подача воздуха: 0,8МПасухой сжатый воздух(1 компрессор)

8. Габаритный размер: 1550*2600*1500мм

9. Вес неттго: 1,1тонны

2. Разматывающее устройство

1. Разматывать принимает магнитный тормоз(50N.M)

2. Разматывать принимает воздушный вал

3. Автоматический контроль натяжения

4. Точность руководстваВеба: ±0,5мм

5. Режим руководства Веба: рководство для края или линейное руковоство

3. Часть тяги

1. Пневматический грузовой валик (Φ110мм PU материал)

2. Тяговый ролик(Φ112мм) приводится мотором частоты(4квт), передается трёхгранным ремнем.

3. Счетчик метра может рассчитывать длину пленки точно.

4. Разрезательная часть

- Оснащена плоскимлезвием

- Оснащена линейкой на дорне резака, что удобно для подбора резака

5. Намоточная часть

- Намотка принимает магнитный тормоз(50N.M), воздушный вал.

- Тяговые ролики, два для каждого намоточного вала

- Устройство дифферента для обрезь боковой кромки, двигатель переменного тока, 0,75кВт

6. Рама

1. Твердое основание из чугуна и стеновая плита.

2. У каждого направляющего ролика(ф100) есть антискользящая лента.

3. Система размотки, система намотки и система управления в одной и те же стороне

Список запчастей

| Наименование и описание | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Воздушный компрессор | 1 шт |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт |  |
| Шестиугольный торцовый ключ | 1 шт |  |
| 8 Отвёртка шлицевая | 1 шт |  |
| 17～19 гаечный ключ | 1 шт |  |
| 17～19 кольцевой гаечный ключ | 1 шт |  |