JYZ-A500超大型单管自动切台

二、特点：

1、人机介面触摸屏

2、分切方式：采用大圆刀分切，使用寿命长。

3、圆刀冷却润滑方式：采用气喷式真空发生器自动供给润滑液并可随时调节喷液大小。

4、刀座左右移动导向：采用高精度、高性能、稳定性强的方型直线运动滑轨。

5、刀座左右移动传动：采用高精度、高性能滚珠丝杆。

6、刀座左右移动驱动：采用高性能、高精度定位伺服马达及控制系统，刀座左右移动速度可调节。

7、进刀驱动方式：采用高性能、高精度定位伺服马达及控制系统，进刀速度可任意调节。

8、进刀传动方式：采用高精度、高性能滚珠丝杆。

9、刀座进退刀导向：采用高精度、高性能、稳定性强的方型直线运动滑轨。

10、伺服进刀特点：A》进刀平稳。

B》进刀深度较正方便、安全。

C》能自动测定所分切材料卷径大小及自动设定刀座切割行程。

D》切割过程中，刀座进刀速度自动调节，以达到切割端面的最佳效果

11、刀座角度调节方式：高性能、高精度定位的伺服马达自动控制旋转刀座角度，高精度、高性能滚珠丝杆传动。

刀座角度调节用途：A》分切大规格卷材时，修边方便

B》在分切不同材料或不同规格时，方便采用不同角度，以达最佳切割效果。

刀座角度调节特点：A》可手动控制及自动控制

B》自动控制时，可一次输入多种角度进行自动分切

C》开机自动寻找角度零点，需要时可手动寻找角度零点

12、数据处理：所有数据集中于PLC处理

13、数据输入：本机所有设定数具及所具功能由触摸屏设定并输入。

触摸屏输入特点：A》在一个分切流程中可同时设定十种尺寸，不停机，根据程序自变换尺寸，一次分切完毕。

14、磨刀装置：本机自带磨刀装置，

磨刀装置特点：A》磨刀砂轮电机采用感应马达，转速高，运行稳定。

15、夹料方式：A》气动夹头：

B》外涨式气涨轴夹头：

16、圆刀驱动：  采用4HP，1：20超强大扭力的真空蜗轮减速电机；同时采用3HP自带矢量控制型变频器进行调速；

17、主轴驱动：  切割主轴采用10HP马达驱动，矢量控制型变频器进行调速，

18、安全装置：A》本机自带全封闭式安全防护罩；

B》本机具有欠气压保护功能；

C》本机必须在尾座完全合上后才能保证安全生产；

21、手动停机时,具有圆刀限位(感应器)退刀.

22、本机具有在各个运动部位有自动定时润滑供油系统，

三、本机使用范围：

1、放料最长尺寸： 1650mm。

2、放料最大直径： Φ500mm。

3、切  割 宽 度： 1~1650mm

4、切  割 精 度： 0.02mm--0.12mm

5、分切最窄宽度： 0.5mm

6、机械最高速度:  960转/分钟。

7、电压：     380V    50HZ

8：最小安装圆刀直径：250MM。

9、最大装刀直径：Φ600mm。

10、机器外形尺寸：长3300*宽1240*高1420（MM）

11、整  机 质 量： 2200KG

四、主机主要配备：

| 配备明细 | 配备规格 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刀具 | 高速工具钢 ф600mm圆刀 | 1片 | 合资 |
| 主机马达 | 7．5KW | 1台 | 台湾 合资 |
| 主机马达 调速变频器 | 7．5KW | 1台 | 台湾 台达 |
| 切刀马达 调速变频器 | 5HP | 1台 | 台湾 台达 |
| 切刀马达 | 5HP真空减速马达,三相电机 | 1台 | 台湾 |
| 滑轨 | 30*2300MM 25*950MM | 各2组 | 日本 ABBA |
| 中央处理器 | PLC、FX60MT 3U | 1组 | 日本 三菱 |
| 人机介面 | MT8070IH 8″触摸屏 32位真彩屏 |  | 台湾 |
| 滚珠丝杆1 （尺寸定位） | 3210*2300L | 1支 | 台湾ABBA |
| 滚珠丝杆2 (进刀定位) | 2510*1000L |  | 台湾ABBA |
| 滚珠丝杆3 (角度丝杆) | 1605*450L |  | 台湾ABBA |
| 伺服马达1 (进刀伺服) | 1KW | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达 驱动器1 (进刀伺服) | 1KW | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达2 （尺寸定位） | 1KW | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达2 驱动器伺服（尺寸定位） | 1KW | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达3 （转角度） | 200W |  | 中德 合资 欧瑞 |
| 伺服马达3 驱动器 （转角度） | 200W | 1套 | 中德 合资 欧瑞 |
| 冷却系统 | 气喷式真空发生器 | 1组 | 台湾 |
| 直线滑轨座护罩 |  | 1套 | 台湾 |
| 轴 承 | 所有轴承 | 全机 | 日本KOYO |
| 磨刀电机 | 90W感应马达 | 2件 | 台湾 |
| 欠气压保护 | 气压开关 | 1套 | 台湾 |
| 电磁阀 | 2”电磁阀 | 5套 | 亚德克 |
| 空气过滤器 |  | 1件 | 亚德克 |
| 报警器 |  | 1套 | 台湾 |