Автоматическая крупногабаритная установка для одинарной резки труб JYZ-A500

二、Особенности：

1、 Сенсорный интерфейс «Человек-машина»

2、Способы резки：для резки используется дисковый резец, длительный срок службы。

3、Способ охлаждения и смазки резца：вакуумный генератор с выбросом газа используется для подачи смазки, количество подачи смазки регулируется свободно.

4、Движение резцедержателя влево и вправо：используются высокоточные, высококачественные и стабильные квадратные линейные направляющие.

5、Передача резцедержателя при движении влево и вправо：используется высокоточный шариковый винт высокого качества.

6、Привод резцедержателя при движении влево и вправо：используются высококачественные серводвигатель высокоточного позиционирования и система управления, скорость движения резцедержателя влево и вправо регулируемая.

7、Тип привода подачи резца：используются высококачественный серводвигатель точного позиционирования и система управления, скорость подачи резца свободно регулируется.

8、Тип передачи подачи резца：используется высокоточный шариковый винт.

9、Движение подачи и отвода резца：используются высокоточные и стабильные квадратные линейные направляющие.

10、Особенности подачи резца при помощи сервопривода：A》стабильная подача резца.

B》удобная и безопасная коррекция глубины резания.

C》автоматическое измерение диаметра нарезанного рулона и автоматическая установка длины хода резцедержателя.

D》в процессе резания, автоматическая установка скорости подачи резца производится для обеспечения оптимального эффекта резания.

11、Способ регулировки наклона резцедержателя：наклон вращающегося резцедержателя автоматически регулируется высококачественным серводвигателем высокоточного позиционирования. Высокоточная шарико-винтовая передача.

Назначение регулировки наклона резцедержателя：A》удобная обрезка кромок в процессе продольного резания крупногабаритного рулона.

B》удобная регулировка углов при резке различных материалов или материалов различных размеров обеспечивает оптимальный эффект резания.

Особенности регулировки наклона резцедержателя：A》вручную и автоматически

B》при автоматическом управлении, можно за один раз ввести различные параметры наклона для осуществления резки.

C》автоматический поиск нуля угла после включения станка, при необходимости, поиск нуля угла осуществляется вручную.

12、Обработка данных：обработка всех данных с помощью системы ПЛК.

13、Ввод данных：установка и ввод всех данных и функций данного станка осуществляются при помощи сенсорного экрана.

Особенности ввода на сенсорном экране：A》в одном процессе резания, можно одновременно ввести 10 видов размеров резки, без остановки аппарата, автоматическое изменение размеров резки производится при помощи процедуры.

14、Устройство для точения резца：данная установка сама оснащена устройством для точения резца.

Особенности устройства для точения резца：A》для электродвигателя шлифовального круга используется индукционный мотор, высокая скорость вращения, стабильная работа.

15、Способ зажима заготовки：A》пневматический зажимной патрон：

B》зажимной патрон воздухопровода (тип внешнего расширения)

16、Привод круглого резца：  используется высокомощный вакуумный червячный мотор-редуктор (с мощностью 4 л.с. и силой кручения 1:20)；одновременно применяется векторный преобразователь частоты (3 л.с.) для регулировки скорости；

17、Привод шпинделя：  шпиндель приводится в действие двигателем мощностью 10л.с., регулировка скорости проводится при помощи векторного преобразователя частоты.

18、Предохранительное устройство：A》данный станок оснащен защитным кожухом закрытого типа.；

B》данный станок обладает функцией защиты от падения давления воздуха.

C》данный станок только нормально работает после полного закрытия задней бабки.

21、При ручном отключении, отвод резца производится с помощью ограничивающего стопорного механизма.

22、Данный станок оснащен системой автоматической подачи смазки во-время на каждую подвижную часть.

三、Диапазон применения данного станка：

1、Максимальная длина заготовки： 1650мм。

2、Максимальный диаметр заготовки： Φ500мм。

3、Ширина резки： 1~1650мм

4、Точность резки： 0.02мм--0.12мм

5、Минимальная ширина резки： 0.5мм

6、Максимальная скорость вращения станка:  960 об/мин.

7、Напряжение：380В    50Гц

8：Минимальный диаметр установленного дискового резца：250мм.

9、Максимальный диаметр установленного дискового резца：Φ600мм.

10、Габариты оборудования：(Д )3300*(Ш)1240*(В)1420（мм）

11、Общий вес оборудования： 2200кг

四、Основные части оборудования：

| Установка | Конфигурация | Кол. | Место производства |
| --- | --- | --- | --- |
| Резец | быстрорежущая инструментальная сталь ф600мм дисковый резец | 1шт. | совместное предприятие |
| Мотор главного устройства | 7．5 кВт | 1шт. | Тайвань совместное предприятие |
| Преобразователь частоты для регулировки скорости для главного мотора | 7．5 кВт | 1шт. | Тайвань DELTA |
| Преобразователь частоты (регулировки скорости) мотора для резца | 5л.с. | 1шт. | Тайвань DELTA |
| Мотор для резца | 5л.с. вакуумный мотор-редуктор,трехфазный мотор | 1шт. | Тайвань |
| Направляющие | 30*2300мм 25*950мм | Каждые 2 пары | Япония ABBA |
| ЦП | ПЛК、FX60MT 3U | 1 пара | Япония MITSUBISHI |
| Интерфейс «человек-машина» | MT8070IH 8″сенсорный экран 32бит цветной экран |  | Тайвань |
| Шариковый винт 1 （позиционирование размеров） | 3210*2300L | 1 шт. | Тайвань ABBA |
| Шариковый винт 2 (позиционирование подачи резца) | 2510*1000L |  | Тайвань ABBA |
| Шариковый винт 3 (винт для наклона) | 1605*450L |  | Тайвань ABBA |
| Сервомотор 1 (Серво для подачи резца) | 1кВт | 1шт. | Тайвань DELTA |
| Привод для сервомотора 1 (Серво для подачи резца) | 1кВт | 1 шт. | Тайвань DELTA |
| Сервомотор 2 （позиционирование размеров） | 1кВт | 1шт. | Тайвань DELTA |
| Привод для сервомотора 2 （позиционирование размеров） | 1кВт | 1шт. | Тайвань DELTA |
| Сервомотор 3 （угол поворота） | 200Вт |  | Совместное предприятие(Китай и Германия) EURA |
| Привод для сервомотора 3 （угол поворота） | 200Вт | 1 комплекс | Совместное предприятие(Китай и Германия) EURA |
| Система охлаждения | Вакуумный генератор с выбросом газа | 1пара | Тайвань |
| Защитный кожух для башмака линейных направляющих |  | 1 комплекс | Тайвань |
| Подшипник | Все подшипники | Весь станок | Япония KOYO |
| Двигатель для точения резца | 90Вт индукционный мотор | 2 шт. | Тайвань |
| Защита от падения давления воздуха | Выключатель давления воздуха | 1 комплекс | Тайвань |
| Магнитный клапан | 2”магнитный клапан | 5 комплексов | AirTAC |
| Фильтр воздуха |  | 1шт. | AirTAC |
| Сигнализация |  | 1 комплекс | Тайвань |