Многофункциональная дробилка серии PF

- Применение и характеристики.

Данная дробилка работает по принципу ударного дробления: материалы загружаются в дробильную камеру, там под возлдейсвием вращающегося молота, куски материала ударяются друг об друга, таким образом, происходит разрушение кусков на более мелкие . Измельченный или дробленый материал проходит через сито нижней части машины при помощи вращательного движения потока. Потом дробленый материал образуется в готовую продукцию путем нескольких циклов дробления в камере дробления.

Эта машина потребляет небольшую энергию, и отличается высокой эффективностью, высоким качеством, безопасностью работы и безопасностью для окружающей среды. Она широко используется в фармацевтической, пищевой, химической, сельскохозяйственной, строительной промышленности и пр. Она способна преобразовать кирпичный щебень, золу, песок, куски и т.д. на идеальный порошки. Раковины животных и растение могут стать хорошим кормом при помощи нашей дробилки.

- Конструкция

Данная машина состоит из электродвигателя, молота(резец и топор), вращательного устройства, секции подачи, камеры дробления, разгрузочного отверстия. Круговое движение осуществляется благодаря шпинделю, приводимому в работу приводом двигателя.

- Технические параметры

| Модель Параметры | PF50 | PF85 |
| --- | --- | --- |
| Мощность двигателя ( кВт ) | 4 | 7.5 |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1300 | 930 |
| Производительность (кг/ч) | ~500 | ~1500 |
| Точность (меш) | ≥60 меш | ≥60меш |
| Вес (кг) | 180 | 310 |
| Размер бункера Ш×В мм | 340×130 | 380×170 |
| Габариты Д×Ш×В мм | 1200×600×1100 | 1300×660×1250 |
| Цена(USD) | 5,900 | 8,400 |

Транспортировка: FOB Port of Shanghai (ФОБ порт Шанхай)

Kevin

Xi Cun Powder Technology(Shanghai) Co.,Ltd

Room 510, Lizhou Business Center,383 East Huan Cheng Road,

Fengxian District, Shanghai

Тел:21-57413456

Факс:21-67105288

Мобильник:18717960225

e-mail:trade@xicun-powder.com

web: http://powder-machinery.ru/