## 1.垃圾分选系统：

| 项号 | 货物名称 | 投标技术规格 | 件数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受 料 斗 | 垃圾通过装载机送至该设备受料斗，然后限料均匀布料，经鳞板式输送机送至破袋破碎机。受料斗：尺寸：2200×2500mm，V=6M3，钢板t8，配电动调料机。 | 1件 . |  |
| 2 | 板式料机 | 尺寸：B1500×7600 mm，v=0.01~0.1m/s，a=20。，变频调速， 传动装置选用减速机,减速机功率7.5KW | 1件 |  |
| 3 | 均匀拨 料 装置 | 规格：Ø800×1500 mm，传动选用减速机，减速机功率7.5KW。 | 1件 |  |
| 4 | 上料输送机-1 | 规格：B1200×15800 mm，框架型，变频调速，轴装式减速机，变频调速胶带CC-56，B1200×（4+1.5）,电机5.5KW | 1件 |  |
| 5 | 人工手选平台-1 | 4200×3720 mm双侧四工位，带落料斗。 | 1套 |  |
| 6 | 人工手选平台-2 | 4200×7200 mm双侧八工位，带落料斗。 | 1套 |  |
| 7 | 上料输送机-2 | 规格：B1200×8200 mm，框架型，变频调速，轴装式减速机，变频调速胶带CC-56，B1200×（4+1.5），电机4.0KW | 1件 |  |
| 8 | 滚筒破袋筛分机 | 规格：φ2200×12000 mm，锰钢筛网、网孔80×80，橡胶轮传动，自动筛孔清理装置，变频调速。筛网采用不锈钢片状可更换网板，网板厚度5 mm，网孔直径80×80mm。电机功率为：30KW，n=10～17rpm调频，含平台。 | 1件 |  |
| 9 | 1＃筛下物皮带 | 规格：B1000×9100 mm，框架型，电动滚筒，功率3KW，胶带CC-56，B1000×（4+1.5） | 1件 |  |
| 10 | 2＃筛下物皮带 | 规格：B1000×15800 mm，框架型，电动滚筒，功率3KW，胶带CC-56，B1000×（4+1.5）单机功率3kw,输送量18—25m³/h。 | 1件 |  |
| 11 | 筛上物输送皮带机-1 | 规格：B1200×9000 mm，框架型，电动滚筒，功率3KW，胶带CC-56，B1200×（4+1.5）,总功率3.0kw,输送量18—25m³/h | 1件 |  |
| 12 | 筛上物输送皮带机-2 | 规格：B1000×15800 mm，框架型，电动滚筒，功率3KW，胶带CC-56，B1000×（4+1.5）,总功率3.0kw,输送量18—25m³/h | 1件 |  |
| 13 | 风选装置 | 箱体：Q235,δ=6mm，50x50角铁组合焊件； 管口，进风口，进料口，挡板：Q235,δ=6mm，50x50角铁组合焊件； 鼓风机：G6-41-11-4,风量≤13700m³/h,11kw，含支架，含电机22KW,2台； 检修平台：12#槽钢50角钢，3mm花纹板组合焊件； 检修门（3套），观察孔，人孔：Q235,δ=4mm，50x50角铁组合焊件。 6.设备外形尺寸4860mm（含风机）x1760mm（含检修平台）x2850mm（含支架），设备自 身外形尺寸3850mmx760mmx2280mm。 7、此分选机分重物质，中重物质，轻物质三个出料口，可按客户要求设两个出料口。 8、进口风速15--20m/s.(基础需要二次灌浆) | 1件 |  |
| 14 | 强磁除铁器 | RCYD—15，1500Gs以上规格：适用带宽B1000，磁场强度≥900Gs，除铁器采用悬挂式电磁除铁器，与带式输送机配套使用，额定悬挂高度～350mm，功率3KWx1件,功率4KWx1件 | 2件 |  |
| 15 | 重 物 质 输 送 机 | 规格：B1000×6700 mm，框架型,V=0.8m/s，胶带CC-56，B1200×（4+1.5），减速机功率为：2KW。 | 1件 |  |
| 16 | 微 轻 物 质 输 送 机 | 规格：B1000×6700 mm，框架型,V=0.8m/s，胶带CC-56，B1200×（4+1.5），减速机功率为：2KW。 | 1件 |  |
| 17 | 轻 物 质 风 选 输 送 机 | 规格：B1000×15600 mm，框架型,V=0.8m/s，胶带CC-56，B1200×（4+1.5），减速机功率为：3KW。 | 1件 |  |
| 18 | 可回收物输送皮带机 | 规格：B1000×12800 mm，框架型，电动滚筒，功率3KW，胶带CC-56，B1000×（4+1.5）,输送量18—25m³/h | 1件 |  |
| 19 | 打包机 | 半自动废料打包机 | 1台 |  |
| 20 | 检修、维护平台 | 输送带单侧走通，滚筒筛及其他设备两侧走通，含一套落料斗，设备集成设计。 | 1套 |  |
| 21 | 现场操作箱电线、电缆及桥架 | 变频控制柜、成套设备配备、现场操作箱（规格：450×350×250mm） | 1套 |  |

2）.堆肥发酵设施

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻抛机 | Ks10-2000 | 32.7kw | 碳钢结构、热镀锌防腐、不锈钢护罩 |  |
| 2 | 翻抛机控制系统 | Kz10-2000 |  | 保证翻抛机的自动化程度、无需人工亲自操作、提高工作效率 |  |
| 3 | 翻抛机配套电力输送系统 | JLl0-2000 | 1.1kw | 电缆自动收放 |  |
| 4 | 堆肥发酵送风系统 | Sf10-2000 | 9套 | 保证堆肥发酵的进行、尤其是冬季寒冷地区的正常发酵.包含风机、风管、阀门。 |  |
| 5 | 送风系统控制系统 |  | 1套 | 自动条件送风系统的运行、节约人力物力 |  |
| 6 | 设备行走轨道 |  | 90米 | 非标产品定做 |  |

3).臭气收集设施

|  | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气收集罩 | 1套 | 跟随翻抛机行走、收集臭气 |
| 2 | 臭气收集罩罩运行轨道 | 90米 | 碳钢型材 |
| 3 | 臭气收集风筒 | 90米 | 304不锈钢 包含衔接位置的阀门 |
| 4 | 轨道及风筒安装框架 | 90米 | 碳钢型材 |
| 5 | 发酵槽侧密闭帘装置 | 90米 | pv软板型材 |