技术规格

- 模块类型

内置的模块类型必须是在工厂的时候就建立好的，可以通过船只运输至目的地。可以通过Open Top类型的集装箱进行装载，为此如果需要的话，我们可以修改一些尺寸。

- 模块的数量

起初将是15个相同的模块。

- 模块的结构

该结构应该是在卡车上也可以放置模块移位的，可以通过起重机抬起该集装箱，并且放置在最终位置上。此外也要防止木块的移动。

- 保温

该墙壁和天花板应该是注入聚氨酯类型的绝缘材料。

- 窗

这些窗应该是带有PVC的框，和钢化玻璃板

l

- 空调

每个模块应该考虑到冷暖空调。

- 访客的门

访客的门应该是具有酒店类型的，可以用一张卡开门的，最好是标准类型的

- 卧室的地板

该地板必须是要浮置的，具有5 mm 的厚度

卫生间的地板和墙壁

卫生间的地板和墙壁应该是陶瓷类型，尺寸40 x 40  cm是最小的，或者是否需要更好的石材类型呢（例如大理石）。

- 卫生间的人工制品

应该是高标准岩石类型的, 因为考虑到要淋浴, WC, 可以根据附寄的尺寸来进行。 此外，也请考虑到每个模块电气方面的问题。

- 模块的外墙涂料

该外墙涂料应该是仿实木类型的，根据附寄的插图。

- 露台的地板

该露台的地板应该是仿实木类型的，根据附寄的插图。