| INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO SERIE DF/DFD-CF |
| --- |
| Especificación |
| Mdio: | Agua, aire, aceite (menos de 20cst) |
| Temperatura de medio: | ’-5~80℃ |
| Modo de acción | operado piloto |
| Tipo de trabajo | Normalmente cerrada/ Normalmente abierto |
| Material del cuerpo | hierro fundido |
| Presión de trabajo | 0.3~8 |
| Material de sellado | NBR |
| Índice de protección de la bobina: | IP54(DF-CF)/ IP65(DFD-CF) |
| Potencia de la bobina | AC220/110V 50/60HZ; DC24V/12V, también es disponible para otro voltaje DN25~100MM AC 18VA DC20W; DN125~200MM AC 20VA DC28W |
| Parámetros |
| Modelo | Conexión | Tamaño del orificio (mm) | Valor CV | L (mm) | H(mm) |
| DF/DFD-40CF | Brida | 40 | 21 | 169 | 196 |
| DF/DFD-50CF |  | 50 | 30 | 200 | 200 |
| DF/DFD-65CF |  | 65 | 53 | 260 | 280 |
| DF/DFD-80CF |  | 80 | 82 | 280 | 287 |
| DF/DFD-100CF |  | 100 | 128 | 352 | 330 |
| DF/DFD-125CF |  | 125 | 222 | 430 | 437 |
| DF/DFD-150CF |  | 150 | 292 | 454 | 460 |
| DF/DFD-200CF |  | 200 | 513 | 573 | 547 |
| Fotos |
| DF-80CF | DF-150CF |