# Предложение

| No. | Наименование | Модель | Кол-во（Штук） | Цена за единицу（USD） | Сумма（USD） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая формовочная машина для производства пластиковых крышек | FSC-350 | 1 | 13000 | 13000 |
| 2 | Дополнительная пресс-форма |  | 1 | 3000 | 3000 |

Примечания:

1). Условия цены: FOB

2). Условия платежа: T/T 30% аванса, баланс должен быть оплачен по T/T

3). Срок поставки: За 40 дней после получения аванса.

4). Упаковка: деревянная упаковка.

5). Обслуживание инженера и послепродажное обслуживание: Срок гарантии для Машины на один год, срок гарантии для Запчастей на половину года, и мы можем послать техника для установки и обучения за счет покупателя.

FSC-350 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕК

Описание

Данная машина интегрирует электричество и оптику, принимает технологию, такие как: Компьютерный авто-контроллер, датчика регулирования, кусок материала нагревается температурой, формирован воздушным прессом для резки готовой продукции, и можно ввозить числа продуктов вход в машину. Поток находится в высокой автоматической функции. Кроме того, можно конфигурировать PLC управление компьютера. (по просьбе клиента)

Он используется для формования пластичных материалов, такие как BOPS, HIPS, PS, ПВХ, ПЭТ и т.д., которые широко используются для столовой ложкой мини типа, крышка тарелки например поднос для медицины и кофе, горлышко бутылки Кока-Кола ......

Техническая спецификация

| Макс. Формовочная площадь | 350×250мм |
| --- | --- |
| Макс. Формовочная глубина | 40мм |
| Раз пробивания | 10-30 раз/мин |
| Спецификация источника питания | 380 В 50 ГЦ |
| Общая электроэнергия | 5 кВт |
| Сжатие сжатого воздуха | 0,5-0,7 МПа |
| Потребление сжатого воздуха | ≥0,22 |
| Размер | 2960×750×1520 мм |
| Вес | 1500 кг |