Cotización

| No. | Mercancía | Cantidad | Precio unitario FOB NINGBO | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Impresora y cortadora con estación de troquelado rotativo FQ-330R | 1 unidad | USD7600.00 | USD7600.00 |
| 2 | Cilindro magnética (65 dientes-150 dientes) | 1 diente | USD16.00 | USD16.00 |
|  | VALOR TOTAL: |  |

Impresora y cortadora con estación de troquelado rotativo FQ330

Técnico especial:

| Longitud de repetición de troquelado | 206.375-4762.5mm (65 dientes150 dientes) |
| --- | --- |
| Velocidad de corte | 75m/min |
| Velocidad de troquelado | 60m/min |
| Ancho máximo de rollo | 320mm |
| Diámetro máximo de desbobinado | 500mm |
| Diámetro máximo de rebobinado | 450mm |
| Diámetro general (LxWxH) | 1650x1000x1700mm |
| Peso de la máquina | 650kg |

Función opcional:

Anchura de corte mínima: 16mm

3 embrague magnético y freno

Dispositivo de corte longitudinal para las películas

Cortadora y rebobinadora FQ-330/450R:

Ancho máximo del rollo: 330/450mm

Diámetro de desbobinado: 500mm

Diámetro de rebobinado: 450mm

Ancho mínimo de corte:16 mm

Tamaño del eje de aire: 1.5-3 pulgadas (38-76MM)

Velocidad: 70m/min

Motor principal (0.75kw):               1pc     (China)

Motor en fase (0.35A  220V)       1pc    (China)

Transductor                        1pc    (Japan)

Ojo eléctrico                       1pc     (France)

Ojo eléctrico                       2pcs     (China,Taiwan)

Soplador                            1pc    (China)

Cuchilla                             10pcs   (China)

Eje de aire                           3pcs    (China)

Esta máquina tiene tres ejes de aire, dos para rebobinador (3 ") y uno para desbobinador (3"), con Sensor de Taiwán para la guía web y un sensor de Alemania para el recuento de piezas.

Otra información:

# Empaque: caja de madera en condiciones de navegar y fumigación

- Garantía de calidad: dentro de un año garantía desde la fecha de entrega. Si la máquina necesita reparar dentro de este período, el Vendedor deberá despachar a técnico al lado del comprador en el tiempo. Pero el comprador asumirá todos los gastos durante el período de reparación.

- Término del comercio: FOB Ningbo, estarán sujetos a las normas internacionales para la interpretación de términos comerciales (INCOTERMS 2000) proporcionado por la cámara de comercio internacional (CCI)

- Forma de pago: 100% T/T antes de enviar la mercadería.

- Plazo de entrega: 7 días después de recibir el pago de 30% por T/T.

- Seguros: para ser cubierto por el comprador

Cualquier problema, díganos por favor.

Esta cotización es válida para 30 días.

Saludos,

Mr Jared