QT10-15 Цена на производственную линию

| No | Наимнование | Спецификация | Цена за единицу× Кол-во | Фотографии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Система дозирования |
| 1 | 45 тонн бункер для цемента ( для справки, не включая в общую цену ) | Емкость | 45 тонн | Поставленый клиентом |  |
|  |  | Диаметр банки | 2,2 м |  |  |
|  |  | Толщина банки | 5 мм |  |  |
|  |  | Общая высота | 11 м |  |  |
| 2 | Винтовой конвейер ( для справки, не включая в общую цену ) | Диаметр (мм) | 219 мм | 2200×1 шт |  |
|  |  | Толщина стенки(мм) | 8 мм |  |  |
|  |  | Мощность обработки (м3/ч) | 34 м3/ч |  |  |
|  |  | Мощность (квт) | 5,5 квт |  |  |
| 3 | Весы для цемента ( для справки, не включая в общую цену ) | Объем бункер-дозатора | 0,4м3 | 1300×1 шт |  |
|  |  | Точность дозирования | ±1％ |  |  |
|  |  | Макс. замер порошкового материала | 500кг |  |  |
|  |  | Макс. замер весов воды | 180кг |  |  |
| 4 | PL1200 Бетонная машина для дозирования | Емкость бункер-дозатора | 1,2 м³ | 7900×1 шт |  |
|  |  | Емкость резервного бункера | 3×3м³ |  |  |
|  |  | Производительность | 60м³/ч |  |  |
|  |  | Макс. замер | 2000кг |  |  |
|  |  | Категория дозирования | 3 |  |  |
|  |  | Размер（Д×Ш×В)мм | 8390×2000×2800 |  |  |
| 5 | JS750 бетономешалка | Входная мощность | 1200 Л | 8900×1 шт |  |
|  |  | Выходная мощность | 750 Л |  |  |
|  |  | Производительность | ≥25м3/ч |  |  |
|  |  | Макс. Исходный диаметр материала | 80/60 мм |  |  |
|  |  | Скорость вращения перемешанного вала | 2*7об/мин |  |  |
|  |  | Размер （Д×Ш×В)мм | 4195×2300×2800мм |  |  |
|  |  | мощность | 38,6 кВт |  |  |
|  |  | Вес | 6800кг |  |  |
| 6 | Ленточный конвейер | Длина | 6 м | 1500x1 шт |  |
|  |  | Ширина | 50 см |  |  |
|  |  | мощность | 2,5 квт |  |  |
| Ⅱ、Формовочная стадия |
| 6 | Машина для производства блоков | Машина для производства блоков | 1шт | 53900×1 шт |  |
|  |  | Гидравлический блок | 1 шт |  |  |
|  |  | PLC Блок управления | 1 шт |  |  |
|  |  | Поддная машина для подачи материала | 1 шт |  |  |
|  |  | Блок уборочной машины | 1 шт |  |  |
|  |  | Запасные части и инструменты | 1 шт |  |  |
|  |  | Пресс-форма | 1шт |  |  |
| 7 | цветовая система подачи | цветовая система кормления | 1 шт | 8000×1 шт | Опционная( для укладчика с изготовлением цвета) |
|  |  | JQ350 смеситель | 1 шт |  |  |
| Ⅲ. стадия передачи |
| 8 | Оборудование передачи | Автоматический штабелер для блоков | 1 шт | 6200×1шт |  |
|  |  | Ручная гидравлическаятележка | 2 шт |  |  |
| Общая цена FOB Циндао | 84900USD |
| Контейнер: Для оборудований No.4~8 нужно 3×40-футового контейнера(40-футовый) |
| IV. Опционные аксессуары |
| 9 | Машина для подачи увета | Машина для подачи цвета | 1 шт | 8000x1 шт | Опционные( для укладчика с изготовлением цвета) |
|  |  | Транспортерная лента | 1 шт |  |  |
|  |  | JQ350 смеситель | 1 шт |  |  |
| 10 | Поддон | ПВХ поддон/бамбуковый поддон | 1300x900x25/30мм | 1200 шт |  |
| 11 | Дополнительная пресс-форма | Пресс-форма для блоков | 1 шт | 3400USD | (включаяпустотелых блоков, твердых блоков) |
|  |  | Пресс-форма для укладчика | 1 шт | 3700UISD | (включая все виды камней для мощения, блоков блокировки, бордюрных камней) |

Перечень обычных производительность блоков и камней для мощения

| Размер（Д×Ш×В) | шт/Персс-форма | шт/ час | шт/ 8 часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 400X100X200 | 20 | 3000-3600 | 24000-28800 |
| 400X150X200 | 14 | 2520-2940 | 20160-23520 |
| 400X200X200 | 10 | 1800-2100 | 14400-16800 |
| 400X250X200 | 8 | 1200 | 9600 |
| 230x110x70 | 42 | 7500-8800 | 60000-70400 |
| 200X100X60 | 35 | 6300 | 51400 |
| 200X163X60 | 20 | 3600 | 28800 |
| Можно сделать все виды пустотелых и твердых и блоков для укладчика, широко используется в строительстве, дорожных покрытиях, площадках, садах, создании искусственного ландшафта, городских строительствах и т.д. |

QT10-15 параметры главной машины

| Размер главной машины | 3500×2220×2850м | Мощность главной машины | 45,38 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Формовочная площадка | 1025×810мм | Вибрационное усилие | 100 КН |
| Формовочный период | 15-25 с | Модель смесителя | JS750 |
| Вес главной машины | 14 тонн | Площадь завода | 300м2 |
| Размер поддона | 1300×900×30мм | Общее водопотребление | 12 тонн/день |

# Основное сырье

Напряжение и прочность : 10-15 МПА(для увеличения прочности, будет нужно менять проектирование состава смеси)

| No | Наименование | Пропорциональный коэффициент | Образцы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | цемент | 10% |  |
| 2 | песок | 30% |  |
| 3 | щебенка | 60% |  |