## QT4-15C Цена на производственную линию

| No | Наимнование | Спецификация | Цена за единицу× Кол-во | Фотографии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Система дозирования |
| 1 | 45 тонн бункер для цемента ( для справки, не включая в общую цену ) | Емкость | 45 тонн | Поставленый клиентом |  |
|  |  | Диаметр банки | 2,2м |  |  |
|  |  | Толщина банки | 5мм |  |  |
|  |  | Общая высота | 11 м |  |  |
| 2 | Винтовой конвейер ( для справки, не включая в общую цену ) | Диаметр (мм) | 219 мм | 2200×1 шт |  |
|  |  | Толщина стенки(мм) | 8мм |  |  |
|  |  | Мощность обработки (м3/ч) | 34 м3/ч |  |  |
|  |  | Мощность (квт) | 5,5 квт |  |  |
| 3 | Весы для цемента ( для справки, не включая в общую цену ) | Объем бункер-дозатора | 0,4м3 | 1300×1 шт |  |
|  |  | Точность дозирования | ±1％ |  |  |
|  |  | Макс. замер порошкового материала | 500кг |  |  |
|  |  | Макс. замер весов воды | 180 кг |  |  |
| 4 | машина для бетонного дозирования | Емкость бункер-дозатора | 1,2 м³ | 7900×1 шт |  |
|  |  | Емкость резервного бункера | 3×3м³ |  |  |
|  |  | Производительность | 60м³/ч |  |  |
|  |  | Макс. замер | 2000 кг |  |  |
|  |  | Категория дозирования | 3 |  |  |
|  |  | Размер（Д×Ш×В)мм | 8390×2000×2800 |  |  |
| 5 | JS500 бетономешалка | Входная мощность | 800 Л | 6600×1 set |  |
|  |  | Выходная мощность | 500 Л |  |  |
|  |  | Производительность | ≥25м3/ч |  |  |
|  |  | Макс. Исходный диаметр материала | 80/60 мм |  |  |
|  |  | Скорость вращения перемешанного вала | 2*8об/мин |  |  |
|  |  | Размер （Д×Ш×В)мм | 3030×2300×2800 мм |  |  |
|  |  | мощность | 24,75 кВт |  |  |
|  |  | Вес | 4000 кг |  |  |
| 6 | Ленточный конвейер | Длина | 6 м | 1500x1 шт |  |
|  |  | Ширина | 50 см |  |  |
|  |  | мощность | 1,1 квт |  |  |
| Ⅱ、Формовочная стадия |
| 7 | Машина для производства блоков | Машина для производства блоков | 1шт | 19800×1 шт |  |
|  |  | Гидравлический блок | 1 шт |  |  |
|  |  | PLC Блок управления | 1 шт |  |  |
|  |  | Поддная машина для подачи материала | 1 шт |  |  |
|  |  | Блок уборочной машины | 1 шт |  |  |
|  |  | Запасные части и инструменты | 1 шт |  |  |
|  |  | Пресс-форма | 1шт |  |  |
| Ⅲ. стадия передачи |
| 8 | Оборудование передачи | Автоматический штабелер для блоков | 1 шт | 4500×1 шт |  |
|  |  | Ручная гидравлическаятележка | 2 шт |  |  |
| Общая цена FOB Циндао: 40300USD |
| Контейнер: Для оборудований No.4~8 нужно 2×40-футового контейнера(40-футовый) |
| IV. Опционные аксессуары |
| 9 | Машина для подачи увета | Машина для подачи цвета | 1 шт | 4500x1 шт | Опционные( для укладчика с изготовлением цвета) |
|  |  | Цветной смеситель(1,2м диаметр) | 1 шт |  |  |
|  |  | Цветная транспортерная лента | 1 шт |  |  |
| 10 | Поддон | ПВХ поддон/бамбуковый поддон | (1010x550x25 мм) | 1200 шт |  |
| 11 | Дополнительная пресс-форма | Пресс-форма для блоков | 1шт | 2200 | (включая пустотелых блоков, твердых блоков) |
|  |  | Пресс-форма для укладчика | 1 шт | 2400 | (включая все виды камней для мощения, блоков блокировки, бордюрных камней) |

## QT4-15C параметры главной машины

| Размер главной машины | 3800×1800×2550мм | Мощность главной машины | 19,2 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Формовочная площадка | 400×800мм | Вибрационное усилие | 40 КН |
| Формовочный период | 15-25 С | Модель смесителя | JQ500/JS500 |
| Размер поддона | 1010×550×25мм | Общее водопотребление | 4T/every day |
| Вес главной машины | 4,6 тонны | Напряжение | 380В/220В/415В |

Перечень обычных производительность блоков и камней для мощения

| Размер（Д×Ш×В) | шт/Персс-форма | шт/ час | шт/ 8 часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 400X100X200 | 8 | 1440 | 11520 |
| 400X150X200 | 6 | 1080 | 8640 |
| 400X200X200 | 4 | 720 | 5760 |
| 400X250X200 | 3 | 540 | 4320 |
| 230x110x70 | 24 | 4320 | 34560 |
| 200X100X60 | 16 | 2880 | 23040 |
| 200X163X60 | 8 | 1440 | 11520 |
| Можно сделать все виды пустотелых и твердых и блоков для укладчика. |

# Основное сырье

Напряжение и прочность : 10-15 МПА(для увеличения прочности, будет нужно менять проектирование состава смеси)

| No | Наименование | Пропорциональный коэффициент | Образцы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | цемент | 10% |  |
| 2 | песок | 30% |  |
| 3 | щебенка | 60% |  |