Switch Solenoid

Model NO.：MFJ9-54YCA (03 A240)                      SM-CCBZ-008

Technical Parameters

| Rated Voltage（V） | AC 220 | Power Frequency（HZ） | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Start VA （VA） | ≤390 | Holding VA （VA） | ≤85 |
| Stable force（N） | ≥50 | Duty Time（%） | 100 |
| Full Stroke（mm） | ≥8 | Rated stroke（mm） | 4 |
| Isolation Grade | H/180℃ | Temperature Rise （K） | 94 |

Stable S—F  CURVE

Outside shape and installation dimensions