购买立式混合生产线DVH的要求

购买: 在秘鲁的选定银行.

客户: Corporación Vidrio Glass SAC

地址: Avenida Independencia 1244 Arequipa, Perú.

RUC: 20454252749

联系人: Frank Calderón Gómez

E-Mail: fcalderon@vidrioglass.com

日期: 2014年2月14日

现在我们想要一条DVH的立式混合生产线的正式报价，用于柔性分离器和金属分离器，要具有以下这些特点，应该在西班牙语版的形式发票中有详述。

立式混合生产线DVH，柔性和金属分离器:

- 用于玻璃板材的立式清洗机, 高度 2500mm x 地基 3000mm, 配有预洗模块, 6个直径为 200mm的刷子, 厚度是3-40mm, 用于低辐射玻璃清洗的自动装置Soft-Low-E 软层 0.02, 厚度自动关闭, 输入和输出的输送器, 4 个清洗工位, 洗涤和收涨的泵.

- 用于柔性间隔的应用工作台面, 在整个工作台上的吸风和气垫系统，通过齿轮和链条的系统达到倾斜的效果, 向该生产线的后面倾斜,带有该DVH生产线的PLC的互联, 尺寸， 高度 2500x3000mm,配有用于玻璃手动旋转的吸盘。

- 电动板材压机，带有伺服的, 高度 2500x3000mm, 具有用于0-100mm 的相位结构玻璃的系统, 具有操作员侧面的大玻璃, 有生产双重和三重室的可能性,用于金属分离器应用的输入机架，高度: 2500x3000mm, 能够被用作高生产率缓冲并且可以处理较长的玻璃， 配有独立的拉力.

- 输出倾斜台面，高度: 2500x3000mm, 选项: 疏散辊子.

- 2 件旋转工作台面，用于二次密封.

- 1一台双组份挤出机，用于聚硫化物，聚氨酯或是用于硅酮结构。

销售条件:

- 交货时间: 10 个工作周.

- 支付条款: 定金 20% 使用银行转账, 70%凭装运单据，通过L/C确认，还有10% 安装之后.

- 用欧元表示的Exworks价格.

- 价格包括安装人员的机票，从贵国至阿雷基帕-秘鲁-南美洲的来回机票。

- 价格包括在阿雷基帕，秘鲁的我们的工厂中的安装和培训。

- Vidrio Glass 承担技术人员的机场的接送, 住宿和食物.

- 这些机器和安装的保修: 2 年，从安装好那天开始.

供应需求:

- 电力: 三相电压 380v x 60 Hrtz 在单相设备的情况下是 220v x 60Htrz.

- 高度: 海平面上2500米.

- 该生产线的尺寸: 大约21米，由7个模块组成，每个3米。

未来购买的需求:

- 安装一个应用机器，用于在倾斜台面上的柔性分离器。

- 安装一个二次密封应用的机器，带有2个双组份泵：聚硫化物和硅酮结构。

- 在秘鲁该金属分离器比柔性分离器有更高的要求，成本，美观，安装和其他方面，我们将使用这些机器来生产带有金属分离器的DVH，并且包括用于二次密封的机器，因为该生产线也配备了该分离器。

对于购买的时间表:

- 从星期一 17/02 至星期三 19/02查询解决方案.

- 从星期四 20/02 至星期五 21/02 提交建议.

- 星期一 24/02 中标结果.

- 星期二 25/02 发送Vidrio Glass的购买订单.

CORPORACIÓN VIDRIO GLASS SAC.