无锡贝瑞斯机械设备有限公司

WUXI BALANCE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD

Add: Yuqi Industrial Zone, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-510-83115339    Fax: 0086-510-83113616    Mobile: 0086-158-616-98920

Skype: platform_balance       MSN: platform_balance@hotmail.com

Email: angela@lift-platform.com            Web: www.cnplatform.com / www.lift-platform.com

Contact: Angela Wang

COTIZACIÓN

To: Mr. Jorge Salmi                                       Quote No.: 14BRS010306

(1kg = 2.2lbs, 1 pulgada = 25.4mm, 1 pie = 0.3048m)

| Plataforma suspendida de tijera semiautomática |
| --- |
| Modelo | Configuración | Cantidad |
| SJZ0.5-11 | Capacidad nominal (kg) | 500 | 1 Set |
|  | Altura mínima (mm) | 1680 |  |
|  | Altura de la plataforma (mm) | 11000 |  |
|  | Altura de trabajo (mm) | 12700 |  |
|  | Tamaño de la plataforma (mm) | 2150*1150 |  |
|  | Potencia del motor (kw) | 2.2 kw |  |
|  | Batería | 12V 200A (2 pcs) |  |
|  | Peso propio (kg) | 2300 |  |
|  | Voltaje | 220V/3Ph/60Hz |  |
|  | Dimensión de empaque (mm) | 2450*1400*1720 |  |
| FOB SHANGHAI, CHINA ------ US$ 5,175 /SET (Entrega por LCL con el producto de otros clientes) (Entrega por bandeja) |

Anterior se incluye los siguientes elementos:

| No. | Nombre | Configuración |
| --- | --- | --- |
| 1 | Material de la plataforma | placa de diamante de 3mm anti derrape Altura de la barandilla: 1000mm |
| 2 | Viga principal del material de tijera | acero al manganeso de alta resistencia Q345B tubo rectangular de 120*40*4 |
| 3 | Cilindro | Diámetro: 80mm (3 Pcs) |
| 4 | Placa de soporte del cilindro | acero al manganeso de alta resistencia Q345B tubo rectangular de 100*40*4 |
| 5 | Tubo de aceite de alta presión | Manguera de goma de malla de acero de alta presión de doble capa 602-0802-48.0MPa |
| 6 | Medio hidráulico | medio hidráulico de resistente al desgaste 32# |
| 7 | Elemento de sellado | UHP, elemento de sellado tipo Y, anillos de goma desde Japón NOK |
| 8 | Potencia del motor | 2.2 kw, 24V |
| 9 | Tipo autopropulsado | Drive por la manija, panel de control de velocidad |
| 10 | Batería | 12V 200A (2 Pcs) |
| 11 | Cargador de batería | 1 Pcs |
| 12 | Neumáticos movables | neumático sólido 500-8 (2 Pcs) y un conjunto de rueda de accionamiento |
| 13 | Pintura | Pintura en la superficie del vehículo—tijera: crisoidina, plataforma y la placa de base: azul, la pierna de aterrizaje y barandilla: amarillo |
| 14 | Pierna de balanceado | Máxima seguridad cuando se trabaja en altura (4 pcs) |
| 15 | Modo de operación | Se equipa el botón arriba y abajo tanto en la plataforma y placa de base Las ruedas motrices a caminar cuando moverse y ascender, sin necesidad de fricción |
| 16 | Conexión de la placa base y tijera | Se equipa la placa de 4 mm El mecanismo de acoplamiento de la tijera se adopta vertiendo fundición de acero |
| Nota: 1. La conexión del material adopta la soldadura al arco hermética a los gases (Es más difícil,-una vida más larga y mayor nivel de soldadura eléctrica normal) 2. El producto se equipa el dispositivo de descenso cuando emergencia, dispositivo de prevención de explosión, dispositivo de protección del sobrecargo. 3. patillas y borde en el centro: tratamiento térmico |

Comentario:

- Validez de los términos: 1 mes

- Forma de pago: USD 100% se paga por adelantado por T/T.

3.  Plazo de entrega: 15-20 día de trabajo después de recibir el pago.

4.  Garantía: 1 año