Процедура закупки: электронный аукцион.

- Предмет закупки:

  - Наименование подлежащего закупке оборудования и количество:

пресс дыропробивной гидравлический в количестве – 1 единицы.

Область применения

Пресс дыропробивной гидравлический (аналог пресса модели HPM 30 FTC «Sahinler» Турция) предназначен для производства из листового металла деталей корпусов силовых ящиков и распределительных шкафов. Для быстрой пробивки круглых, квадратных, прямоугольных и специальных отверстий в металлических листах с габаритными размерами до 2000х1000 мм деталей силовых ящиков и распределительных шкафов. Высокая производительность  оборудования достигается за счет упорно-ограничительной системы перемещений заготовки по осям Х и Y, быстрой и легкой смены инструмента за несколько секунд при пробивке различных отверстий.

Технические характеристики

| Тип привода инструмента | гидравлический |
| --- | --- |
| Усилие пробивки, кН | 300 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3.5 |
| Ход пуансона, мм | 40 (регулируемый) |
| Максимальный размер листа, мм, (ширина х длинна) | 1000 х 2000 |
| Максимальная толщина листа, мм, не менее - мягкая сталь, F=370 Н/мм2 - нержавеющая сталь, F=600 Н/мм2 - медь, F=220 Н/мм2 | 6 3 12 |
| Максимальный диаметр пробиваемого отверстия, мм | 105 |
| Максимальная скорость пробивки, ударов/мин | До 100 |
| Регулировка упоров по оси Х, мм | До 500 |
| Регулировка упоров по оси У, мм | До 2000 |

Конструктивные особенности:

- прочный корпус жесткой, устойчивой к деформациям сварной конструкции ;

- поворотный пульт управления с аварийным выключателем, электрическими кнопками;

- гидроцилиндр двойного действия с силовым и геометрическим замыканием;

- устойчивый к деформации поршневой шток  из улучшенной специальной стали с устройством для фиксации инструмента;

- матричное ложе закрепленное на корпусе пресса с силовым замыканием;

- реле возврата поршня для экономии рабочего времени;

- комбинация прижим/сбрасыватель;

- быстрая смена инструмента при разнообразных вариантах пробивки отверстий;

- упорно-ограничительная система X-Y, легко перемещаемая по т-образным пазам;

- двухконтурный гидроагрегат с электронасосом, масляным баком и магнитными клапанами (малошумный);

- двухпедальный ножной переключатель для плавного управления прямым и обратным ходом;

- В комплекте с прессом должны быть поставлены 10 (десять) комплектов  инструментов для пробивки различных видов отверстий (по дополнительному согласованию с заказчиком), изготовленных из специальной инструментальной стали, выполненных с особой геометрией режущей кромкой, обеспечивающей высококачественную обработку листовой стали.