采购程序：电子拍卖

购买主题：购买的设备名称及数量：

液压冲孔机的数量—1个

使用领域

液压冲孔机（土耳其HPM 30 FTC «Sahinler»模型）生产电源盒的机箱的钣金件机配电柜。用于2000х1000 毫米的金属板上的快速的圆形、方形、矩形冲孔。设备的高性能借助X、Y轴强制性限制系统运行。冲孔时几秒内可以快速、方便的转换。

技术参数

| 驱动工具 | 驱动式液压工具 |
| --- | --- |
| 冲孔力KN | 300 |
| 电机功率 KW | 3.5 |
| 冲床行程 MM | 40 (可调节) |
| 板的最大尺寸，MM（长*宽） | 1000 х 2000 |
| 板的最大厚度，MM，不能低于 - 低碳钢，F =370 N/MM2 -不锈钢，F =600 N/MM2 -铜，F =220 N/MM2 | 6 3 12 |
| 冲孔的最大直径，MM | 105 |
| 冲孔的最大速度,MM | 100 |
| 可调式X轴,MM（没有查到） | 500 |
| 可调式Y轴，MM（没有查到） | 2000 |

结构特点

·外部坚硬，不易变形，

·旋转式控制面板带有紧急停止开关、电动按钮。

·配有电源和几何闭包双作用液压缸。

·硬化特殊钢制的、带有固定用途的工具的、抗变形的活塞杆。

·电源电路（没有查到）

·用于节省时间的活塞继电器

·组合夹具/喷射器

·冲孔时工具的快速转换

·停止系统X-Y，可在T型槽内移动

·配有电动泵、储油罐和电磁阀（低噪音）的涡扇发动机

·油路的控制阀可以平稳控制油路的直流及回流

·冲床的配套应该配有10套不同类型的由特殊的钢制造、 配有特殊的几何形状切削刃、配有高质量的钢板的冲孔（满足订购商的要求）。