采购程序：电子拍卖

购买主题：购买的设备名称及数量：

液压冲孔机的数量—1个

使用领域

液压冲孔机 （土耳其«Sahinler»HPM 30 FTC 类比冲压模型） 广泛应用于机箱机柜、配电柜、钣金的生产。可以快速在机箱机柜，配电柜的金属板上冲压圆形，方形，矩形和特殊孔，冲孔尺寸达2000x1000 mm 。在冲孔时，可以在几秒内快速简便的转换。

技术参数

| 设备驱动类型 | 液压的 |
| --- | --- |
| 冲孔力KN | 300 |
| 电机功率 KW | 3.5 |
| 冲床行程 MM | 40 (可调节) |
| 板的最大尺寸，MM（长*宽） | 1000 х 2000 |
| 板的最大厚度，MM，不能低于 - 低碳钢，F =370 N/MM2 -不锈钢，F =600 N/MM2 -铜，F =220 N/MM2 | 6 3 12 |
| 冲孔的最大直径，MM | 105 |
| 冲孔的最大速度,MM | 100 |
| 可调式X轴,MM（没有查到） | 500 |
| 可调式Y轴，MM（没有查到） | 2000 |

结构特点

·外部坚硬，焊接结构不易变形

·旋转式控制面板设有紧急停止开关和电动按钮。

·锁紧装置的双作用液压缸。

·硬化特殊钢制的、带有固定用途的工具的、抗变形的活塞杆。

·用闭合力将冲模床固定在机身上

·节省时间的活塞继电器

·组合夹具/卸料板

·冲孔时工具的快速转换

·X-Y轴挡板，可在T型槽内移动

·配有电动泵、油箱和电磁阀（低噪音）的涡扇发动机。

·油路控制阀可以平稳控制油路的直流及回流。

·冲床包括10套可以生产不同冲孔类型的工具，这些工具由特殊工具钢制造，具有特定几何形状切削刃，且使用高质量钢板的冲孔工具（以便满足订购商的要求）。